高性能玻璃纤维系列化工产品研制与生产线建设项目

水土保持方案报告表

建设单位：陕西汇友友基新材料有限公司

编制单位：西安泽浩水利技术有限公司

二0二一年六月

高性能玻璃纤维系列化工产品研制与生产线建设项目

水土保持方案报告表

项 目 名 称：高性能玻璃纤维系列化工产品研制与生产线建设项目

建 设 单 位：陕西汇友友基新材料有限公司

地          址：陕西省兴平市化工大道

联    系    人：             盛祖涵

电          话：           13891819786

报  送  时  间：           2021年6月

高性能玻璃纤维系列化工产品研制与生产线建设项目

水土保持方案报告表

责    任    页

（编制单位：西安泽浩水利技术有限公司）

批      准：张  娟（总经理）

核      定：赵蓓莹（工程师）

审      查：刘  丹（工程师）

校      核：王  娜（工程师）

项目负责人：刘旭升（工程师）

编      写：何春红（工程师）（编写第三、五、七章）

王  瑞（工程师）（编写第一、二、四章）

周  曦（工程师）（编写第六、八章）

王珊珊（助理工程师）（制图）

高性能玻璃纤维系列化工产品研制与生产线建设项目水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位置 | 陕西省兴平市化工工业园内，化工大道西侧，莱特光电以南，丰惠氨水厂以北。 东经：108°29'26.76"，北纬：34°16'53.30"。 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 在兴平征用建设用地29.82亩，新建生产、办公及辅助配套设施，总建筑面积为20070平方米 |
|  | 建设性质 | 新建 | 总投资（万元） | 7000 |
|  | 土建投资（万元） | 5500 | 占地面积（hm2） | 永久：1.99 |
|  |  |  |  | 临时：/ |
|  | 动工时间 | 2017年7月 | 计划完工时间 | 2018年12月 |
|  | 土石方（万m³） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  | 0.75 | 0.75 | / | / |
|  | 取土（石、砂）场 | / |
|  | 弃土（石、砂）场 | / |
| 项目区 概况 | 涉及重点 防治区情况 | 南部阶地重点预防区 | 地貌类型 | 渭河二级阶地 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数 [t/（km2▪a）] | 300 | 容许土壤流失量 [t/（km2▪a）] | 1000 |
| 项目选址（线）水土保持评价 | 本项目涉及南部阶地重点预防区，通过提高防治标准、严格控制扰动地表和植被损坏范围、优化施工工艺等措施，可有效控制工程建设产生的水土流失影响达到水土保持相关要求。 |
| 预测水土流失总量 | 42.56 |
| 防治责任范围（hm2） | 1.99 |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 | 西北黄土高原区一级标准 |
|  | 水土流失治理度（%） | 93 | 土壤流失控制比 | 1 |
|  | 渣土防护率（%） | 94 | 表土保护率（%） | 90 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 95 | 林草覆盖率（%） | 13 |
| 水土保持 措施 | 表土剥离及返还0.39万m³，透水砖铺装235㎡，嵌草砖铺装565㎡，排水管网1500m，雨水口32个，景观绿化：冬青50颗、杨树12颗、月季150颗，混播草籽0.67hm2。 |
| 水土保持 投资估算 | 工程措施（万元） | 44.08 | 植物措施（万元） | 10.00 |
|  | 临时措施（万元） | 42.10 | 水土保持补偿费（元） | 33813.00 |
|  | 独立费用（万元） | 建设管理费 | 1.92 |
|  |  | 水土保持编制及勘测设计费 | 5 |
|  |  | 水土保持验收费 | 3 |
|  | 总投资（万元） | 112.67 |
| 编制单位 | 西安泽浩水利技术有限公司 | 建设单位 | 陕西汇友友基新材料有限公司 |
| 法人代表及电话 | 张娟/18066753008 | 法人代表及电话 | 任川荣/13808808105 |
| 地址 | 西安市长安区子午大道智慧城 | 地址 | 兴平市工业园区 |
| 邮编 | 719400 | 邮编 | 713100 |
| 联系人及电话 | 刘旭升/18992917772 | 联系人及电话 | 盛祖涵 /13891819786 |
| 电子信箱 | 515551345@qq.com | 电子信箱 | / |

现场照片

（拍摄于2021年6月5日）

| 厂区俯视图1 | 厂区俯视图2 |
| --- | --- |
| 建筑物 | 办公楼 |
| 厂区道路1 | 厂区道路2 |

| 透水砖铺装 | 停车场 |
| --- | --- |
| 景观绿化 | 代征绿地 |
| 雨水篦子 | 嵌草砖 |

目    录

1项目简述	1

1.1 项目背景	1

1.2项目组成及总体布置	2

1.3编制依据	5

1.4 施工组织	7

1.5 工程征占地	8

1.6 土石方平衡	9

1.7 工程投资及进度安排	11

1.8设计水平年	11

1.9 水土流失防治的执行标准	11

2项目区概况	12

2.1 自然环境概况	12

2.2水土流失现状	13

3 主体工程水土保持分析与评价	15

3.1 主体工程制约性因素分析与评价	15

3.2 施工组织分析与评价	18

3.3主体工程中具有水土保持功能措施评价	20

3.4主体工程中具有水土保持功能措施界定及投资	23

4 水土流失分析与预测	25

4.1扰动地表、损坏水土保持设施面积	25

4.2弃土弃渣量预测	25

4.3水土流失量预测	25

4.4可能造成的水土流失量预测	28

4.5 水土流失危害分析	28

4.6 指导性意见	29

5防治责任范围及分区	30

5.1 水土流失防治责任范围	30

5.2防治目标	30

5.3 水土流失防治分区	31

5.4 水土流失防治责任	31

6水土保持措施布设、工程量及进度安排	32

6.1 防治措施的布设原则	32

6.2 水土流失防治措施总体布局	32

6.3 水土保持防治措施布设	35

6.4 水土保持措施工程量汇总	39

6.5措施安排的时序与进度安排	40

7水土保持投资估算及效益分析	41

7.1 编制依据	41

7.2 水土保持投资估算	43

7.3 效益分析	46

8水土保持措施实施意见	50

8.1 组织管理	50

8.2 水土保持工程监理	50

8.3 监督管理与验收	50

8.4建议	51

附  件

1、委托书

2、环评批复

3、建设用地规划证

4、土地证

5、公司更名变更情况说明

6、营业执照

附  图

- 项目地理位置图

- 咸阳市水系图

- 咸阳市土壤侵蚀分级图

- 咸阳市水土保持区划图

- 咸阳市水土流失重点防治区划分成果图

- 项目总平面布置图

7、项目水土流失防治责任范围

8、水土保持措施布局图

9-1、临时堆土场设计图

9-2、嵌草砖铺装设计图

9-3、透水砖铺装设计图

9-4、排水沟及沉砂池典型设计图

# 1项目简述

## 1.1 项目背景

### 1.1项目建设必要性

陕西汇友友基新材料有限公司，具有玻璃纤维化工产品研制、生产二十多年的历史，在玻璃纤维行业享有较高的知明度，是国内玻璃纤维浸润剂及化工产品研制、生产骨干企业之一，具有年产各类玻璃纤维化工产品9000吨的能力，二十多年来先后与陕西华特新材料股份有限公司等单位合作，成功研制并生产耐碱玻璃纤维专用浸润剂（国内独家生产），多规格品种增强型玻璃纤维浸润剂，玻璃纤维湿法薄毡专用粘合剂及玻璃纤维织物深加工涂覆材料等等，目前产品销往国内十几个省市，主要用户有：陕西华特新材料股份有限公司、山东玻纤复合材料有限公司、山东格赛博玻纤科技有限公、四川华源玻璃纤维有限公司、襄樊汇尔杰玻璃纤维有限责任公司、河北金牛玻璃纤维有限公司等。近年来，企业在玻璃纤维化工产品研发方面投资较大的人力物力，成功开发了多种规格、高性能玻璃纤维浸润剂、粘合剂及涂覆材料，深受用户睛睐，产品供不应求，为了进一步扩大产能，不断研发、生产多品种高性能新产品，满足用户更多要求，谋求更大的发展，企业新建产品研发、生产基地，继续与陕西华特新材料股份有限公司等国内著名企业合作，为中国玻璃纤维尤其是特种玻璃纤维发展做出贡献，项目建设十分必要。

### 1.2项目前期工作进展情况

2016年9月30日兴平市工业发展局以“兴工项发【2016】21号”对陕西汇友友基新材料有限公司高性能玻璃纤维系列化工产品研制与生产线建设项目进行了备案；

2017年7月26日兴平市环境保护局以“兴环批复【2017】24号”对陕西汇友友基新材料有限公司高性能玻璃纤维系列化工产品研制与生产线建设项目环境影响评价报告进行了批复；

2021年6月，陕西汇友友基新材料有限公司委托西安泽浩水利技术有限公司（以下简称我公司）编制本项目水土保持方案报告表。接收委托后，我公司立即派遣技术人员踏勘现场，查阅相关资料，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T50433-2018）和《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）等有关法律法规、规范标准的要求，我公司于 2021年6月编制完成了《高性能玻璃纤维系列化工产品研制与生产线建设项目水土保持方案报告表》。

## 1.2项目组成及总体布置

### 1.2.1项目基本情况

建设项目名称：高性能玻璃纤维系列化工产品研制与生产线建设项目。

项目法人：陕西汇友友基新材料有限公司。

项目性质：新建建设类项目。

地理位置：陕西省兴平市化工工业园内，化工大道西侧，莱特光电以南，丰惠氨水厂以北。东经：108°29'26.76"，北纬：34°16'53.30"。

建设规模：在兴平征用建设用地29.82亩（含代征），新建生产、办公及辅助配套设施，总建筑面积为20070平方米，购置各种生产、检测及辅助设备。

总投资及土建投资：本项目总投资为7000万元，其中土建投资5500万元，铺底流动资金1500万元，资金来源为项目承单位自筹和银行贷款相结合，其中：自筹资金3500万元，银行贷款3500万元。

建设工期：实际于2017 年 7 月开始施工，2018年12月施工结束，施工周期为 18个月。

项目进展情况：项目已建设完成，该方案为完建补报方案。

图1-1  项目拐点影像图

表1-1 用地边界主要拐点坐标表

| 点号 | 经度 | 纬度 | 点号 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 108°29'20.81" | 34°16'54.40" | C | 108°29'31.95" | 34°16'52.12" |
| B | 108°29'32.08" | 34°16'54.39" | D | 108°29'21.00" | 34°16'52.16" |

### 1.2.2 项目组成

本项目为建设性项目，主要由建构筑物、景观绿化、道路、代征绿地组成，项目总占地面积1.99hm2（含代征），全部为永久占地，其中建筑基底面积0.62hm2，植物绿化面积 0.20hm2，道路、硬化地面面积0.70hm2，代征绿地0.47hm2。

（1）建构筑物

项目建设警卫室、消防水池、研发综合楼、1#厂房、2#厂房、1#仓库、污水处理站、3#厂房、2#仓库，总建筑面积9548.36㎡，

（2）道路硬化

项目道路停车场总硬化面积0.70hm2，主要来往为小型汽车，硬化区域均采用25cm厚的混凝土硬化。

（3）景观绿化

本小区绿地面积为 0.20hm2，能够满足工业用地控制指标的规定。

绿化是本项目整体规划布局的重要因素，绿化设计树种采用乔灌草相互搭配，结合当地的自然环境，提升项目区整体环境质量。

（4）代征绿地

项目区有代征绿地一处，为高压线占地，不可建设，需绿化恢复，代征绿地面积为0.47hm2。

### 1.2.3 项目布局

本项目选址于兴平市化工工业园内，占地约 29.82 亩（含代征土地），属于工业用地，地势较为平坦，厂区内有高压线走廊斜向经过。

总平面布置应在充分利用土地的前提下，合理布置建筑物和构筑物，保证工艺流程顺利流畅，避免厂区物流路线交叉迂回。总平面布置要满足消防、安全、卫生、防震、防爆、运输、管线布置、绿化等要求。

（1）平面布置

本项目厂区平面布置根据生产工艺流程，在满足工业建筑防火疏散要求和高压线安全防护距离的前提下，合理布置生产车间、原料/产品仓库以及辅助设施，厂区自东向西依次为：警卫室、消防水池、研发综合楼、1#厂房、2#厂房、1#仓库、污水处理站、3#厂房、2#仓库，厂区东北角设货运出入口，东南角设办公出入口，厂内周边空地布置绿地，以美化厂区环境，高压线走廊下为绿地和道路。

厂内各建筑物大部分采用南北朝向布置，以利通风采光。厂区在生产车间四周、道路两侧种植草坪及行道树，绿化面0.20hm2，绿化率约为 13.44%。

（2）竖向布置

项目场地内高程范围为407.66～408.98m，呈现出南高北低，西高东低，总体上地势平坦，起伏较小。

（3）道路交通

场地共设置一个出入口，东南角设办公出入口，西侧为兴平市工业园区化工大道。

### 1.2.4 项目附属工程

本项目的附属工程包括给排水系统、供电系统、交通道路、通信系统等。

（一）供排水系统

本项目水源引自兴平市化工工业园市政给水管网，给水水源符合生产生活水质、水量、水压的要求，可以满足项目用水要求。

本项目的排水包括生产废水、生活污水和雨水，采用分流制。排水系统分为生产污水排水系统、生活污水排水系统、雨水排水系统及消防事故水收集系统。本项目排水主要是生产废水和生活污水，经处理后，直接入市政排水管网。

厂区内新建排水管网。

（二）供配电系统

供电电源由项目所在市政电网提供。

（三）供热、通风、空气净化、制冷

（1）供热

本项目生产工艺过程所需热能均由电能转化提供，厂区不设锅炉。办公生活区冬季使用配套空调采暖设施采暖，生产区不设采暖。远期将采用市政集中供热。

（2）通风

在生产中有水气或热气产生的房间，需要全面排风，排风量按 12-15 次/小时计。辅助用房中的纯水制备、配电、淋浴、厕所等设计为全面通风换气，排风量按 3—5 次/小时计。

（3）制冷

本项目制冷采用分体式空调。园区内供热、供水、供气、排污水管网等依托园区内基础设施。

（四）生产制度及劳动定员

本项目加工厂劳动定员100人，不在厂内住宿，全年工作300天，实行一班工作制，日工作8小时。

## 1.3编制依据

### 1.3.1 法律法规

(1)《中华人民共和国水土保持法》 （全国人大常委会，1991年6月29日发布，2010年12月25日修订，2011年3月1日施行）；

(2)《陕西省水土保持条例》（陕西省人大常委会，2013年7月26日发布，2013年10月1日施行）；

(3)《中华人民共和国水法》（全国人大常委会，2002年8月29日发布， 2016年7月2日修订并施行）；

(4)《中华人民共和国防洪法》（全国人大常委会，1997年8月29日颁布，2016年7月2日修订并施行）；

(5)《中华人民共和国土地管理法》（全国人大常委会，1986年6月25日发布，  2019年8月26日修改，2020年1月1日施行）。

### 1.3.2规范性文件

（1）《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》水利部办水保〔2013〕188号；

（2）《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》水利部（水保〔2017〕365号）；

（3）《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保〔2019〕160号；

（4）水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知（办水保〔2018〕135号）；

（5）《咸阳市水土保持规划（2016—2030）》咸阳市水利局2019年；

（6）《水利部办公厅关于进一步印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）；

（7）《陕西省物价局、陕西省财政厅转发国家发展改革委、财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》 陕价费发〔2017〕75号文件；

（8）《陕西省水土保持局关于生产建设项目水土保持方案和水土保持验收行政审批改革的通知》陕水保〔2018〕25号；

（9）《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》办水保〔2016〕123号 ；

（10）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）；

（11）《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）；

（12）《陕西省财政厅等五部门关于明确水土保持补偿费征收问题的通知》（陕财办税〔2020〕9号）；

（13）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564号）；

（14）《关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157号）》；

（15）《财政部关于水土保持补偿费等四项非税收入划转税务部门征收的通知》财税〔2020〕58号；

（16）《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》的通知水保监〔2020〕63号。

### 1.3.3规范标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》 GB/T50433-2018；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》 GB/T50434-2018；

（3）《水土保持综合治理技术规范》 GB/T16453.1～16453.6-2008；

（4）《水土保持综合治理效益计算方法》 GB/T15774-2008；

（5）《防洪标准》 GB5020l-2014；

（6）《主要造林树种苗木质量分级》GB6000-1999；

（7）《土壤侵蚀分类分级标准》 SL190-2007；

（8）《水利水电工程制图标准-水土保持制图》SL73.6-2015；

（9）《造林技术规程》 GB/T15776-1996；

（10）《土地利用现状分类标准》 GB/T 21010-2017；

（11）《水土保持工程设计规范》GB51018-2014；

（12）《水土保持工程调查与勘测标准》GB/T51297-2018。

### 1.3.4技术文件

（1）《咸阳市水土保持规划》；

（2）《高性能玻璃纤维系列化工产品研制与生产线建设项目可行性研究报告》；

（3）《高性能玻璃纤维系列化工产品研制与生产线建设项目环境影响评价》；

（4）项目竣工结算单；

（5）建设单位提供的其他资料。

## 1.4 施工组织

### 1.4.1 施工条件

项目建设地点位于兴平市化工工业园，具备良好的建设条件，项目用水、用电接自附近供水、供电设施，出入口均与主干道路相接，交通便利，外部条件满足本项目建设的需要。

### 1.4.2 建筑材料

根据主体设计，本项目所需的砖、水泥、钢材、砂、碎石及其他建筑材料等均从附近材料市场就近购买，运输方便。因此，本工程不设采料场。

### 1.4.3 施工布置

由于本项目建设规模较小，主体工程施工区域面积不大，所需钢材、砖、水泥、砂、碎石等主要建材所占面积不大，因此均布置于工程用地红线范围内。

（1）施工营地区：施工机械、机械冲洗处、堆料场等，布设于工程区空地处，占地面积0.01hm²。

（2）临时生活区：本项目工人主要为附近的农民，不布设生活区。

（3）临时堆土场设置

结合项目规划的施工时序，将项目区剥离的表土存放在项目西北侧主体设计的道路硬化区内，不另外占用土地。占地面积0.03h㎡，边坡比1：1.5，断面为梯形。堆土区周长350m，堆土期间进行了临时苫盖等措施。

### 1.4.4 施工工艺和时序

本项目筑基础施工：条形基础施工采用多机组、分班次、交叉连续作业，做到充分利用空间和时间。土方开挖分步、分段完成。人工清槽平整基底地基验槽-垫层的浇筑定位放线-绑扎钢筋-水电预埋管件-支模-隐蔽验收-混凝土的浇筑-搭设支模钢管架-柱钢筋钢筋隐蔽验收-混凝土的浇筑-填砌砖绑扎圈梁钢筋-钢筋隐蔽验收-混凝土的浇筑-回填土。

道路工程施工：道路路基土方填筑采用水平分层填筑法施工，按照横断面全宽逐层向上填筑，如原地面不平，则由最低处分层填筑，每层经过压实符合规定要求后，再填筑下一层。

管线工程施工：管线开挖的土方临时堆于管沟两侧，待管道敷设结束后，回填使用。管沟开挖一般采用分段施工，上一段建设结束才开展下一段的施工，以减少开挖量。

绿化工程施工：建构筑物上部结构、道路、区内管网的施工基本完工后，实施绿化景观工程，绿化前应清理场地内的地表杂物，然后回填覆盖表土、栽植绿化乔灌木、种植草坪，后期采取抚育管理措施。

（1）施工顺序

前期工程：用施工机械场地平整，基础开挖及支护，三通一平。

房建工程：基础施工、土建施工、水电施工、装修施工。

道路硬化工程：道路路基施工，配套管网，房屋建筑施工结束后进行道路的基层、面层和基地巷道施工及养护。

绿化工程：回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植。

清理工程：工程结束后，拆除工程区范围内的临时设施，清理施工迹地。

## 1.5 工程征占地

本项目总用地面积1.99hm²，主要包括建构筑物区、道路硬化区、景观绿化区、代征绿地，永久性占地1.99hm²，占地类型为工业用地。详见表1-2。

表1-2          占地面积表             单位：hm²

| 工程分区 | 项目建设区面积 （hm²） | 占地类型及面积（hm²） | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业用地 |  |  |
| 建构筑物区 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 永久占地 |
| 道路硬化区 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 永久占地 |
| 景观绿化区 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 永久占地 |
| 代征绿地 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 永久占地 |
| 合 计 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |

## 1.6 土石方平衡

本工程施工建设过程中产生的土石方主要来源于建筑物的基础开挖和清基以及工程区表土剥离，施工场地内的挖方与填方持平，无余土外运。

项目区各分区土石方挖填情况如下：

（1）建构筑物区

①表土剥离

本项目施工前建设单位已对项目区实施了表土剥离措施，剥离表土面积0.3h㎡，厚度0.3m，共剥离表土0.09万m³，剥离的表土存放在项目北侧的绿化区域内，不另外占用土地，前期剥离的表土用于绿化覆土，无剩余及丢弃现象。

②基础开挖

建筑物占地0.62hm2，按照墙下条形基础面积计算土方，挖深1m，挖方0.32万m³；回填0.22万m³，余土0.10万m³用于绿化区的覆土。

（2）道路硬化区

①表土剥离

本项目施工前对道路硬化区实施了表土剥离措施，剥离表土面积0.50h㎡，厚度0.3m，共剥离表土0.15万m³，剥离的表土存放在项目北侧的绿化区域内，不另外占用土地，前期剥离的表土用于道路硬化区覆土，无剩余及丢弃现象。

②基础开挖

根据现场勘查以及主体工程设计资料，本工程土方开挖分为排水管网开挖，项目区排水管网总长1500m，平均挖深 1m估算，挖方量0.15万 m³，全部用于道路压实回填。

（3）绿化区

①表土剥离

本项目施工前对绿化区实施了表土剥离措施，剥离表土面积0.20h㎡，厚度0.3m，共剥离表土0.06万m³，剥离的表土用于绿化覆土，无剩余及丢弃现象。

（3）代征绿地

①表土剥离

本项目施工前对绿化区实施了表土剥离措施，剥离表土面积0.30h㎡，厚度0.3m，共剥离表土0.03万m³，剥离的表土存放在项目北侧的绿化区域内，不另外占用土地，剥离的表土用于土地整治，无剩余及丢弃现象。

项目区土石方平衡图见图1-1。项目区土石方平衡及流向表见表1-3。

表1-3          土石方平衡表              单位：万m³

| 分 区 | 表土剥离 | 开挖 | 回填 | 调入 | 调出 | 外借 | 余方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 外借 | 数量 | 去向 |
| 建构筑物区 | 0.09 | 0.22 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路硬化区 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | 0.11 | 建构筑物区 |  |  |  |  |  |  |
| 绿化区 | 0.06 |  | 0.16 | 0.10 | 建构筑物区 |  |  |  |  |  |  |
| 代征绿地 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.39 | 0.37 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |

图1-1  项目土石方流向图

## 1.7 工程投资及进度安排

本项目总投资7000万元，其中：土建投资5500万元，本项目于2017年7月开工，于2018年12月完工，总工期18个月。

经现场勘察及资料调查，主体工程设计中所有的水土保持措施已实施完毕，主要为表土剥离、表土返还、土地整治、透水砖铺装、室外排水管网、景观绿化、密目网苫盖、临时排水沟沉砂池、临时拦挡、洒水降尘等措施。

## 1.8设计水平年

项目于2017年7月开始正式开工建设，已于2018年12月建成完工。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，设计水平年应为主体工程完工后的当年或者后一年。但结合工程实际，本方案为完建补报方案，设计水平年为补报方案的当年，即2021年。届时，方案报告包含的各项水土保持设施全部建成并发挥效益。

## 1.9 水土流失防治的执行标准

根据《咸阳市水土保持规划（2016—2030）》，项目区属南部阶地重点预防区，按照《生产建设项目水土流失防治标准》要求，确定本工程水土流失防治标准执行西北黄土高原区水土流失防治指标值中的一级标准。

# 2项目区概况

## 2.1 自然环境概况

### 2.1.1 地形地貌

兴平市地形为西北高东南低。北部为渭北黄土台塬，约占总面积的 40%；南部为渭河冲击平原，约占总面积的 60%。北部黄土台塬台面高程 460～541.8m，高差 81.8m，平均坡降 1.7‰。台塬北部以缓坡与河道相连，在店张镇一带形成洼地地形。台塬南部也呈缓坡状微向南倾斜，在塬边地带则以陡坡与渭河三级阶地接触。黄土台塬塬面一般较平坦、完整，沟谷不甚发育。只有在南缘地带因流水冲刷形成较多沟壑，后经治理已修为梯田。

南部渭河平原系渭河冲击而成，按其地貌形态分为漫滩与一、二、三级阶地。

漫滩与一级阶地界限不甚明显，一级阶地高出河床 3～5m，二级阶地高出河床13～20m，三级阶地高出河床 33～45m，各阶地发育完整，阶面平坦宽阔微向渭河倾斜。

本工程厂址位于渭河二级阶地上。场地地形平坦，自然标高 407.66～408.98m 之间。范围基本为城市建筑，地势平坦开阔。

### 2.1.2 地质构造

厂区地质构造简单，未遇断层、滑坡，下卧层无软弱层，基地稳固，地壳稳定，该场地为Ⅰ级非自重湿陷性场地，是理想的建厂场地。

根据 GB50011-2001《建筑抗震设计规范》，抗震设防烈度为Ⅶ度，设计基本加速度值为 0.15g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，设计地震分组为第一组。项目建设场地未发现地裂缝，也未发现影响场地稳定性的其他不良地质作用，适宜建设。

### 2.1.3 气象水文

项目场地位于兴平市化工工业园，根据有关资料，兴平地属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，夏热少雨，秋凉多涝，冬寒少雪。区内年平均气温 13.1℃，极端最高气温 42.4℃，极端最低气温-19.9℃。夏季多偏东南风，冬季以偏北风为主，春秋季二者交替出现。全年平均风速 2.4～3.0m/s，最大风速 12～18m/s，最大风速相应风向多为NE及NW方向。多年平均降雨量585mm，降水时空分布不均，年内变化大，降水多集中在 7、8、9 三 个月，占全年总降水量的50%～60%，年平均蒸发量1400mm，最大冻土深度为31cm。

### 2.1.4 河流水系

区域内主要地表径流是渭河。渭河在兴平市境内流长32km，河床宽 220～1100m，年平均径流量55.67亿 m³，年均流量183m³/s，最大流量7220m³/s，最小流量 4m³/s，平均含沙量 34.5kg/m³。渭河位于厂址以南，距离约6km。根据《陕西省水功能区划》划分渭河兴平段水质要求为III 类。

### 2.1.5 土壤、植被

项目所在地主要农作物有小麦、棉花、玉米、甜菜、蔬菜等。果园主要种植苹果、葡萄、梨等果树。通过现场勘察，四周分布有农田和果园，生态结构相对简单，种植植物主要为小麦、玉米等。

## 2.2水土流失现状

### 2.2.1现状调查

根据《土壤侵蚀分类分级标准》和《陕西省土壤侵蚀现状图》，项目区处在水力侵蚀类型区（Ⅰ）-西北黄土高原区（Ⅰ1），故工程所在区土壤侵蚀以水力侵蚀为主。项目区现状为建设用地，项目区属于南部阶地重点预防区，确定项目区现状平均土壤侵蚀模数300t/（km2•a），以微度侵蚀为主，容许土壤流失量为1000t/（km2•a）。

### 2.2.2同类开发项目水土保持治理经验

随着城市水土保持监督力度加强，在房地产建设项目、市政建设项目实施过程中，积累了较丰富的水土保持成功经验。

工程措施：停车场地和人行道路面硬化结构采用透水形式，透水性硬化材料能够增加雨水入渗量，增强项目区土壤的涵水能力，减小地表径流系数；绿地建设成下凹式，道路与绿地衔接处采用平路缘石，利用天然降水灌溉绿地，增加雨水入渗，减少新增灌溉用水；对于工程开发建设扰动的土地，及时进行土地整治，预防水土流失。

植物措施：公共区进行园林绿化美化，提高项目区绿化标准，结合地形整治，充分利用开挖土方量。尽量采用乡土植物种植，草种要考虑耐践踏、抗旱力较强、耐寒等。

临时措施：对施工现场设置临时覆盖、临时拦挡等措施，控制扬尘和水土流失；基础和管线开挖施工，避免雨季尤其雨天施工。

同类项目水土保持经验照片：

下沉绿地                      道路绿化带溢流口

裸露地面密目网苫盖             施工场地洗车池

停车场嵌草砖铺装               透水砖铺装

# 3 主体工程水土保持分析与评价

## 3.1 主体工程制约性因素分析与评价

本方案对工程建设与《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）的相符性进行逐条分析和评价，评价结果见表3-1～3-2。

(1)与《中华人民共和国水土保持法》相符性分析与评价

本项目符合《中华人民共和国水土保持法》“预防”和“治理”条款中第十七、十八条、二十、二十四、二十五、二十八条、三十二及第三十八条等对生产建设项目的法规要求，分析结果见表3-1。

表3-1  主体工程制约性因素与水保法对照分析表

| 序号 | 约束性条件 | 本项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十七条：禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 | 项目区未涉及这类区域 | 符合要求 |
| 2 | 第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 未涉及水土流失严重、生态脆弱的地区 | 符合要求 |
| 3 | 第二十条：禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。 省、自治区、直辖市根据本行政区域的实际情况，可以规定小于二十五度的禁止开垦坡度。禁止开垦的陡坡地的范围由当地县级人民政府划定并公告。 | 项目区位于兴平市工业园区内，未涉及二十五度以上陡坡开垦 | 符合要求 |
| 4 | 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 项目区属于咸阳市重点预防区的南部阶地重点预防区，通过提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 符合要求 |
| 5 | 第二十五条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。 | 建设单位已委托技术单位编制水土保持方案 | 符合要求 |
| 6 | 第二十八条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害。 | 本项目产生的土石方实现园区内平衡，不产生弃方 | 符合要求 |
| 7 | 第三十二条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。 | 估算中单独计列水土保持补偿费。 | 符合要求 |
| 8 | 第三十八条：对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后，应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上植树种草、恢复植被，对闭库的尾矿库进行复垦。 | 施工前对项目区可剥离表土面积进行表土剥离，剥离厚度按30cm计，剥离后的表土集中堆放在临时堆存区，本方案将对工程临时堆土补充临时拦挡和苫盖等措施。 | 符合要求 |

本工程区属于咸阳市重点预防区的南部阶地重点预防区，项目建设过程中不可避免地扰动地表、开挖、回填等，对环境影响较大，会产生一定的水土流失，在施工过程中通过提高项目建设水土流失防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏范围，有效控制可能造成的水土流失。

综上所述，项目建设基本符合《中华人民共和国水土保持法》的相关要求。

（2）与《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）的相符性分析。

本工程的建设与《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）的相符性分析详见表3-2。

表3-2  水土保持相符性分析表

| 序号 | 《生产建设项目水土保持技术规范》标准 | 本项目情况 | 相符性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址（线）必须兼顾水土保持要求，应避开泥石流易发区、坍塌滑坡危险区及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。 | 工程不涉及泥石流易发区、坍塌滑坡危险区及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。 | 符合要求 |
| 2 | 选址（线）应避开全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 工程不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不占用国家确定的水土保持长期定位观测站 | 符合要求 |
| 3 | 选址（线）应避开生态脆弱区、固定半固定沙丘区、国家划定的水土流失重点预防保护区和重点治理成果区，最大限度地保护现有土地和植被的水土保持功能。 | 项目位于陕西省水土流失重点预防区的南部阶地重点预防区，主体工程选址唯一，方案要求工程建设优化施工工艺，严格控制地表扰动和植被损坏范围，通过采取各类有效措施，减少水土流失，降低对生态影响。 | 符合要求 |
| 4 | 工程占地不宜占用农耕地，特别是水浇地、水田等生产力较高的土地。 | 工程占地不涉及农耕地 | 符合要求 |
| 5 | 城镇新区的建设项目应提高植被建设标准，注重景观建设、注意排水、集水工程 | 本项目绿化采用透水砼铺装，有效利用了雨水。 | 符合要求 |
| 6 | 取土（石、料）场选址：严禁在县级以上人民政府划定的崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内设置取土（石、料）场。在山区、丘陵区选址，应分析诱发崩塌、滑坡和泥石流的可能性。 | 工程不涉及设置取土料场 | 符合要求 |
| 7 | 在河道取砂(砾)料的应遵循河道管理的有关规定 | 工程不涉及河道取砂(砾)料 | 符合要求 |
| 8 | 控制施工场地占地，避开植被良好区。 | 主体工程施工场地安排合理，已避开植被良好区 | 符合要求 |
| 9 | 应合理安排施工，减少开挖量和废弃量，防止重复开挖和土(石、渣)多次倒运。 | 主体工程设计中已考虑土石方的综合调配和利用 | 符合要求 |
| 10 | 应合理安排施工进度与时序，缩小裸露面积和减少裸露时间，减少施工过程中因降水和风等水土流失影响因素可能产生的水土流失。 | 施工进度和时序安排合理，多点工程同时施工，尽量缩短整个工程的施工时间 | 符合要求 |
| 11 | 弃土(石、渣)应分类堆放，布设专门的临时倒运或回填料的场地。 | 随挖随运，土方全部回用 | 符合要求 |
| 12 | 开挖、排弃、堆垫的场地必须采用拦挡、护坡、截排水及其他整治措施。 | 主体工程已考虑裸露地苫盖防护措施及布设生态排水沟 | 符合要求 |
| 13 | 弃土（石、渣）应综合利用，不能综合利用的，应堆放在专门存放地，并按“先拦后弃”的原则，采取拦挡措施，不得在江河、湖泊、建成水库以及河道管理范围内布设弃土（石、渣）场。 | 主体工程设计中已考虑土石方的综合调配和利用，不在江河、湖泊、建成水库以及河道管理范围内弃土（石、渣） | 符合要求 |
| 14 | 施工基地应及时进行土地整治，采取水土保持措施，恢复利用功能。 | 主体设计已考虑施工基地土地整治措施 | 符合要求 |
| 15 | 不得影响周边公共设施，工业企业及居民点的安全。 | 工程建设不影响周边公共设施，工业企业及居民点的安全 | 符合要求 |

综上，本项目工程选址不涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区；不占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及水土保持长期定位观测站等；不涉及重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区以及水功能二级区的饮用水源区；不影响饮水安全、防洪安全、水资源安全。由于项目区属于南部阶地重点预防区，通过提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。

从水土保持角度分析，本方案对主体工程与《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）的相符性作了一一排查，项目通过提高防治标准，优化施工工艺，可满足水土流失防治要求。

## 3.2 施工组织分析与评价

（1）项目占地评价

一、占地类型及面积

①永久占地

本项目建设永久占地面积为1.99hm2，占地类型为旱地，土地性质为工业用地。

②临时占地

为满足工程施工需要，前期已实施临时堆土用地，项目区北侧布置临时堆土场1处，占地面积0.02hm2。

二、占地分析与评价

项目临时占地布置在红线范围内，减少了新增占地和扰动面积，达到了节约土地的目的。

根据主体设计，主体建设完成后，地块均被建筑物、硬化表面或绿化植被覆盖，能有效避免雨水直接冲刷造成水土流失。永久占地范围内绿化率为30%，绿化植被能改善区域内小环境，同时具有较好的景观效果，符合水土保持要求，无制约因素。

（1）取土场

本项目将充分利用整平开挖的土方，不外借土方，不存在设置专门的取土场。

（2）土石方平衡

经统计，本项目主体工程建设共土石方总量为1.52万m3，开挖土石方0.76万m³，回填利用0.76万m³，场内挖方与填方平衡，无弃土弃渣产生。

从水土保持角度分析，开挖的土方全部用于本工程回填，不仅全部消化了工程建设产生的弃土，而且避免了永久弃土堆放场地的占用及其水保防护措施，也减少了裸露松散的临时堆土所产生的水土流失，符合水土保持要求。

本项目无弃土弃渣产生，因此不需要设置弃渣场，有利于减少开挖损坏面积和工程占地面积，减少了对地表植被的扰动、损毁，减少了水土保持防护设施的工程量和投资，满足水土保持要求。

（3）施工布置

本工程的主体工程区域、道路硬化及绿化均在规划用地红线范围内，无外借临时施工场地。本工程对施工场地采取集中布置，尽可能减少占压扰动的土地面积和损坏的水土保持设施面积，减少土石方开挖，以利于采取水土保持措施，防止水土流失。因此，本工程的施工布置考虑了水土保持的预防和减免措施。从水土保持角度分析，主体工程的总体施工布置是基本合理的。

（4）施工组织

一是施工条件和施工布置上，充分利用当地市场资源，浇、砌筑用的混凝土、砂浆采用商品混凝土，砂浆干骨料随用随送到工地，可减少建筑材料堆放占地；施工用水、用电就近接入，可减少线路占地和水土流失；施工道路布置与项目区永久道路结合，并与区外道路连接，布置合理；临时堆土场布置在暂未施工的绿化区空地范围内，可减少工程新增占地。

二是主体工程期建筑物梁、柱等全部采用商品混凝土浇筑，加之建筑区地面已硬化，水土流失大为减少。

三是临时堆土场四周布置了装土编织袋、排水沟、围栏拦挡进行防护，做到了先挡后弃；风雨天备有密目网进行苫盖，减少对周边环境影响。

通过分析认为，本工程施工组织对主体工程不存在限制性影响，从水土保持角度是可行的。

## 3.3主体工程中具有水土保持功能措施评价

项目已竣工，本方案为补报水土保持方案，下述所列水保措施主体均为已实施。部分措施从工程本身安全出发设计，具有水土保持功能。本方案从措施的针对性、设计标准的合理性、可操作性等方面予以分析评价，然后进行水土保持工程的界定并统计其工程量。

①道路广场硬化

通过分析主体工程设计，主体工程中具有水土保持功能但不纳入水土保持方案中的措施主要为路面广场硬化。道路广场硬化虽具有水土保持的功能，但根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，不界定为水土保持措施，其相关工程量不纳入水保投资中。

评价：主体设计的道路广场硬化工程，具有一定水土保持功能。

②雨水排水管网

根据现场踏勘及研读主体设计资料，本项目共布设雨水排水管网1.50km，雨水口为双篦雨水口，用于收集项目区的建构筑物、道路、硬化区域及绿地等各类汇流面地表径流，雨水口共计约32个。雨水管采用DE600管径的HDPE双臂波纹管。雨水管采用管顶平接，雨水管坡度在1～2‰之间；雨水口为双篦雨水口；雨水管以承接口连接雨水检查井；雨水管埋深0.8m。

评价：主体设计的雨水排水管网及雨水口，基本满足主水土保持的要求。

③透水砖硬化

根据现场勘查，项目区内人行道全部采用透水砖硬化，总面积为0.0235h㎡。透水砖规格为20cm×12cm×6cm，其透水率>20mm/s，孔隙率达到25%，透水铺装地面结构由面层、找平层、基层和垫层组成，其中面层厚50mm，找层厚30mm，为透水性好的粗砂；基层选择强度高，透水性好的级配碎石，厚150mm；垫层采用透水性能较好的中砂，厚度为50mm。透水砖铺装可以增加项目区土壤涵水能力，减少地表径流系数，减少雨水外排。纳入水土保持措施防护体系中。

评价：主体设计的人行道透水砖硬化，从水土保持角度考虑，基本满足主水土保持的要求，具有水土保持功能。

④嵌草砖铺装

根据现场勘查，项目区内地上停车位全部采用嵌草砖铺装，总面积为0.0565㎡。

嵌草砖采用素混凝土压塑，规格为56cm×56cm×8cm；嵌草砖内部镂空为4个正方体，正方体规格为17.5cm×17.5cm×8cm。

嵌草砖可以增加项目区土壤涵水能力，减少地表径流系数，减少雨水外排。纳入水土保持措施防护体系中。

评价：主体设计的地上停车位嵌草砖铺装，从水土保持角度考虑，基本满足主水土保持的要求，具有水土保持功能。

⑤表土剥离

主体设计在施工准备期对项目区进行表土剥离，剥离面积为1.3㎡，剥离厚度30cm，共剥离表土0.39万m3，剥离的表土暂时堆放于绿化区空地处，随工程建设，在场区流转。

评价：主体设计的表土剥离，从水土保持角度考虑，基本满足主水土保持的要求，具有水土保持功能。

⑥表土返还

主体设计随着施工的进行，在施工尾期进行表土返还，覆土绿化。表土返还0.9万㎡，平均回覆厚度40cm。

评价：主体设计的表土返还，从水土保持角度考虑，基本满足主水土保持的要求，具有水土保持功能。

⑦景观绿化

根据项目总平面图，景观绿化区面积0.2h㎡。

在项目区建筑物和道路四周设置园林式绿化，打造高品质的居民居住环境，改善区域小气候。植物配置的多样性、丰富性以及季节性，形成高低错落有致，远近疏密适宜，颜色丰富多彩，四季树种配置合理的绿化景观。同时注意选用抗旱树种和灌木等，以适应本地区的干燥气候条件。

评价：景观绿化不仅可以美化环境，还可以改善区域小气候，减少水土流失，涵养水土资源，符合水土保持要求，具有水土保持功能。

⑧密目网苫盖

工程建设期间，由于破坏地表，将对周边环境造成扬尘污染级水土流失，主体设计对项目建设区损坏的裸露地表及临时堆土进行密目网苫盖防护，防护总面积为1.99h㎡。

评价：密目网苫盖有效减少了雨水冲刷及扬尘污染，从而减少裸露地面及临时堆土施工期间的水土流失，符合水土保持要求，具有水土保持功能。

⑨临时排水沟

在建设区布设临时排水沟，总长800m，地面汇流雨水通过临时排水沟排入临时集水沉砂池，沉淀后的雨水作为施工用水等综合利用，充分利用雨水资源，符合“低影响开发建设理念”。

评价：临时排水沟有效导排了降雨期间地表径流量，减轻城市排水系统压力，符合水土保持要求，具有水土保持功能。

⑩临时沉砂池

临时排水沟拐点设置临时集水沉砂池，共设置2座临时沉砂池，用于收集临时排水沟汇集的雨水，沉淀过后流入集水池内后期用作临时绿地浇洒水源等，从而达到合理利用水资源的目的。

评价：符合水土保持要求，具有水土保持功能。

⑪临时拦挡

主体设计对于堆放时间较长的临时堆土在堆置区四周设置临时拦挡，临时拦挡采用编织袋装土临时挡墙防护，拦挡长度350m。

评价：该措施可以保土固土，有效防止水土流失，符合水土保持要求，具有水土保持功能。

⑫洒水降尘

根据查阅资料，施工期间采用洒水车对车辆经常通行的路段、施工扰动的区域进行洒水，以降低扬尘。洒水车洒水优先利用雨水沉淀池上层清水。共洒水600台时。

评价：洒水车洒水能够能有效的降低扬尘，减少水土流失，符合水土保持要求，具有水土保持功能。

目前，主体工程现已经建设完成，部分措施从工程本身安全出发设计，具有水土保持功能。本方案从措施的针对性、设计标准的合理性、可操作性等方面予以分析评价，然后进行水土保持工程的界定并统计其工程量。

## 3.4主体工程中具有水土保持功能措施界定及投资

根据前面分析，依据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)关于水土保持工程界定“主导功能、责任区分、试验排除”三原则，主体工程采取的表土剥离及返还、排水管网、景观绿化、透水砖铺装、嵌草砖铺装等防护措施能够起到防治水土流失的作用，且防治标准满足水土保持技术规范要求，应界定为水土保持措施。

主体已有的水土保持措施工程量及投资汇总见表3-3。

| 表3-3 项目区水土保持措施量汇总表 |
| --- |
| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 数量 | 投资 | 备注 |
| 工程措施 | 44.06 |  |
| 建构筑物区 | 表土剥离 | 万m³ | 0.09 | 0.96 | 主体已实施 |
|  | 表土返还 | 万m³ | 0.09 | 0.77 | 主体已实施 |
| 道路硬化区 | 表土剥离 | 万m³ | 0.15 | 1.60 | 主体已实施 |
|  | 表土返还 | 万m³ | 0.15 | 1.28 | 主体已实施 |
|  | 透水砖铺装 | h㎡ | 0.0235 | 2.50 | 主体已实施 |
|  | 嵌草砖铺装 | h㎡ | 0.0565 | 3.00 | 主体已实施 |
|  | 排水管网 | h㎡ | 1.5 | 30.00 | 主体已实施 |
| 景观绿化区 | 表土剥离 | 万m³ | 0.06 | 0.64 | 主体已实施 |
|  | 表土返还 | 万m³ | 0.06 | 0.51 | 主体已实施 |
|  | 土地整治 | h㎡ | 0.2 | 0.32 | 主体已实施 |
| 代征绿地 | 表土剥离 | 万m³ | 0.09 | 0.96 | 主体已实施 |
|  | 表土返还 | 万m³ | 0.09 | 0.77 | 主体已实施 |
|  | 土地整治 | h㎡ | 0.47 | 0.75 | 主体已实施 |
| 植物措施 | 10.00 |  |
| 景观绿化区 | 景观绿化 | h㎡ | 0.20 | 9.50 | 主体已实施 |
| 代征绿地 | 景观绿化 | h㎡ | 0.47 | 0.50 | 主体已实施 |
| 临时措施 | 42.10 |  |
| 建构筑物区 | 临时苫盖 | ㎡ | 6200 | 4.17 | 主体已实施 |
|  | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 6200 | 0.55 | 主体已实施 |
| 道路硬化区 | 临时苫盖 | ㎡ | 7000 | 4.71 | 主体已实施 |
|  | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 7000 | 0.62 | 主体已实施 |
|  | 临时排水沟 | m | 800 | 1.3 | 主体已实施 |
|  | 临时沉砂池 | 座 | 2 | 0.6 | 主体已实施 |
|  | 临时拦挡 | m | 350 | 4.59 | 主体已实施 |
|  | 洒水降尘 | 台时 | 600 | 20.48 | 主体已实施 |
| 景观绿化区 | 临时苫盖 | ㎡ | 2000 | 1.35 | 主体已实施 |
|  | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 2000 | 0.18 | 主体已实施 |
| 代征绿地 | 临时苫盖 | ㎡ | 4700 | 3.16 | 主体已实施 |
|  | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 4700 | 0.41 | 主体已实施 |
| 合计 |  |  | 96.16 |  |

# 4 水土流失分析与预测

## 4.1扰动地表、损坏水土保持设施面积

4.1.1扰动地表、损坏水土保持设施面积

项目扰动地表、损坏的土地和植被面积，主要是根据主体工程设计资料统计计算，部分是结合实地查勘和图面量测获得，本项目建设过程中扰动原地貌、损坏土地面积为1.99hm2。

4.1.2水土流失量调查

工程于2017年12月开工，至2018年12月，水土流失量通过调查获得。通过调查，项目建设过程中水土流失主要是表土剥离、路基挖填、临时堆土因苫盖不及时造成的。水土流失量调查区域为建构筑物区、道路硬化区、景观绿化区和代征绿地，调查已造成的水土流失面积为1.99hm2，预测流失水土总量约42.56t，背景流失量15.582，新增水土流失量26.978t。

## 4.2弃土弃渣量预测

项目建设期挖填土石方总量为0.9万m3，其中开挖土方0.45万m3，回填土方0.45万m3，开挖的土方全部用于工程区内回填，无弃土、弃渣产生。

## 4.3水土流失量预测

### 4.3.1预测单元

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T50433-2018），本次水土流失预测单元根据地形地貌、扰动方式、扰动后地表物质组成、气象特征等相近的原则，将工程分为建构筑物区、道路硬化区、景观绿化区和代征绿地等4个预测单元。施工期项目区水土流失面积为1.99hm²，植被恢复期扣除项目区硬化面积后，水土流失面积为0.67m²。水土流失预测范围面积见表4-1。

表4-1 本工程水土流失预测范围面积

| 序号 | 项目 | 单位 | 预测面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设期 | 自然恢复期 |
| 1 | 建构筑物去 | h㎡ | 0.62 | 0 |
| 2 | 道路硬化区 | h㎡ | 0.70 | 0 |
| 3 | 景观绿化区 | h㎡ | 0.20 | 0.2 |
| 4 | 代征绿地 | h㎡ | 0.47 | 0.47 |
|  | 合计 | h㎡ | 1.99 | 0.67 |

### 4.3.2预测时段

依据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），生产建设项目可能产生的水土流失按施工期（含施工准备期）和自然恢复期进行预测。施工期预测时间应按连续12个月为一年计；不足12个月，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按站雨（风）季长度的比例计算。本工程施工时间为2017年7月-2018年12月，预测时段跨越1个雨季，总工期18个月。因此施工期预测时段为1.6年。由于项目区土壤肥沃、雨量充足，植被恢复较快，本项目的自然恢复期按3年计。各分区预测时段详见表4-2。

表4-2 水土流失预测时段统计表

| 序号 | 预测单元 | 预测面积（h㎡） | 预测时段（a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 （含施工准备期） | 自然恢复期 | 自然恢复期 |
| 1 | 主体工程区 | 0.62 | 0 | 0 |
| 2 | 道路硬化区 | 0.70 | 0 | 0 |
| 3 | 景观绿化区 | 0.20 | 0.20 | 3 |
| 4 | 代征绿地 | 0.47 | 0.47 | 3 |
|  | 合计 | 1.99 | 0.67 | 3 |

### 4.3.3土壤侵蚀模数的确定

（1）土壤侵蚀模数背景值的确定

本项目位于咸阳市兴平市，根据《咸阳市水土保持区划（2016-2030）》，项目属于南部阶地重点预防区，水土流失类型以水力侵蚀为主，水力侵蚀的主要表现形式为层状面蚀和鳞片状面蚀，土壤侵蚀强度为微度。经比较同区域开发建设项目，确定工程建设区原地貌土壤侵蚀模数为300t/（km²•a）。

（2）扰动后的土壤侵蚀模数的确定

项目建设势必损坏原有地形地貌，破坏原有地表植被，造成大面积的裸露松土，加大了水力对土壤的侵蚀，使土壤侵蚀模数大大增加。根据《生产建设项目 土壤流失量测算导则》（SL773-2018），根据工程的施工工艺和时序、扰动方式和强度、地面物质组成、汇流状况及咨询相关专家等方法综合确定扰动后的土壤侵蚀模数为1000t/（km²•a）。

（3）自然恢复期土壤侵蚀模数的确定

根据项目区的自然环境状况以及各预测单元土地利用方向，自然恢复期土壤侵蚀模数取值应按地貌扰动后土壤侵蚀模数依自然恢复年限不同递减比例确定， 植被恢复期侵蚀模数第一年减少到扰动后侵蚀模数的80%，第二年减少到第一年的50%，第三年基本恢复为背景值。

自然恢复期为施工扰动结束后，自然恢复期土壤侵蚀模数按扰动后土壤侵蚀模数依自然恢复年限不同递减比例确定，根据有关调查成果，经过3年的植被恢复，基本可达到原生地表土壤侵蚀模数标准。各预测单元水土流失预测土壤侵蚀模数见表4-3。

表4-3  各预测单元土壤侵蚀模数取值一览表

| 预测单元 | 土壤侵蚀 背景值 〔t/(k㎡·a)〕 | 建设期扰动后 土壤侵蚀模数 〔t/(k㎡·a)〕 | 自然恢复期土壤侵蚀模数 〔t/(k㎡·a)〕 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
| 主体工程区 | 300 | 1000 | 800 | 500 | 300 |
| 道路硬化区 | 300 | 1000 | 800 | 500 | 300 |
| 景观绿化区 | 300 | 1000 | 800 | 500 | 300 |
| 代征绿地 | 300 | 1000 | 800 | 500 | 300 |

### 4.3.4预测结果

土壤流失量预测按下式计算。当预测单元土壤侵蚀强度恢复到原地貌土壤侵蚀模数以下时不再计算。

式中:W为土壤流失量(t)；

j为预测时段， j =1.2，即指施工期(含施工准备期)和自然恢复期两个时段；

i为预测单元，i=1，2，3...n-1.n；

F为第j预测时段、第i预测单元的面积(k㎡)；

M为第j预测时段、第i预测单元的土壤侵蚀模数[t/(k㎡.a)]；

T为第j预测时段、第i预测单元的预测时段长(a)。

## 4.4可能造成的水土流失量预测

根据工程建设特点，经分析预测，本工程建设预测流失水土总量约42.56t，背景流失量15.582，新增水土流失量26.978t，预测后期流失量计算见表4-4。

表4-4  预测后期土流失量计算表

| 项目 | 预测时段 | 土壤侵蚀背景值（t/km²•a） | 扰动后侵蚀模数（t/km²•a） | 侵蚀面积（hm²） | 侵蚀时间（a） | 背景流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程建设区 | 施工期 | 300 | 1000 | 1.99 | 1.6 | 9.552 | 31.84 | 22.288 |
|  | 自然恢复期 | 第一年 | 300 | 800 | 0.67 | 1 | 2.01 | 5.36 | 3.35 |
|  |  | 第二年 | 300 | 500 | 0.67 | 1 | 2.01 | 3.35 | 1.34 |
|  |  | 第三年 | 300 | 300 | 0.67 | 1 | 2.01 | 2.01 | 0 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 15.582 | 42.56 | 26.978 |

## 4.5 水土流失危害分析

水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造成了 土地资源破坏和土地生产力的下降，而且治理难度大、费用高。本工程在建设过程中， 项目建设区的地表将受到不同程度的扰动和破坏，局部地貌将发生较大的改变，如不采取水土保持措施，新增的26.978t 水土流失量不仅影响工程本身的建设及安全，也将对该区域的水土资源及生态环境带来不利影响。

1、对区域生态环境的影响

本项目原地貌占地类型主要为旱地。项目建设会使大面积水土保持设施遭到破

坏，林草覆盖度降低，原地表土层受到破坏，使地表土壤理化性质下降，抗蚀能力减 弱，从而加剧了水土流失，影响区域生态环境。工程施工过程中，会对原地形产生重的扰动，改变原有地貌，施工场地混凝土等使土壤板结，影响后期的土地利用。

2、对工程本身可能造成的危害

工程建设过程中开挖填筑土石方，必将扰动损坏草地植被，使得原地表水土保持功能丧失，土壤抗侵蚀能力大大减低，在雨季可能发生滑坡灾害如果防护不当，一旦灾害发生，将直接对工程施工的正常进行以及工程的安全运行，也对企业的今后的运营安全会造成一定的影响。

## 4.6 指导性意见

### 4.6.1 防治重点时段

由预测时段可以得出，施工准备期将产生大量的裸露地面，破坏了地表植被后新增土壤侵蚀量急剧增大；基本建设期由于工程破坏地表植被面积达到最大，且工程施工期相对较长，裸露地表造成土壤侵蚀量加大，是水土流失的集中时期；自然恢复期由于生态植被的自我恢复，是工程自身生态效益开始得以发挥的时期，与该时期的后 续水土保持措施相辅相成，互相促进，同等侵蚀面积同等侵蚀时间内土壤侵蚀量有所减弱。因此，本方案服务期内工程水土流失重点时段为建设期。

### 4.6.2 施工进度安排的指导性意见

根据预测结果，施工期是新增水土流失较严重的时期，建议在施工中增强主体工程施工进度的紧凑安排，有效缩短强度流失时段。应加强临时防治措施、地基开挖尽量避开强风及强降雨季节，难以避开时加强此时段的防护措施。植物措施、临时措施结合主体工程施工进度的安排，分期、分批地实施。

1、加强现有的水土保持措施的管控。

2、加强绿化植物的养护工作。

3、对相关工作人员加强水土保持宣传教育。

# 5防治责任范围及分区

## 5.1 水土流失防治责任范围

根据防治责任范围确定的依据和原则，本工程的水土流失防治责任范围为建构筑物区、道路硬化区、景观绿化区、代征绿地，本工程的水土流失防治责任范围的总面积为1.99hm²。本工程的水土流失防治责任由项目建设单位具体负责，防治责任范围见表4-1。

项目占地面积为1.99hm²。其中：建构筑物区占地为0.62hm²，道路硬化区占地为0.70hm²，景观绿化区占地为0.20hm²，代征绿地0.47hm²。

项目建设区占地中，工程永久占地面积为1.99hm²，临时占地0m²。

表5-1            项目建设防治责任范围统计表          单位：hm²

| 分 区 | 水土流失防治责任范围 | 占地类型 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目建设区（h㎡） | 小计 |  |
|  | 永久占地 | 临时占地 |  |  |
| 建构筑物区 | 0.62 | 0 | 1.52 | 工业用地 |
| 道路硬化区 | 0.70 | 0 |  | 工业用地 |
| 景观绿化区 | 0.20 | 0 |  | 工业用地 |
| 代征绿地 | 0.47 | 0 | 0.47 | 工业用地 |
| 合计 | 1.99 | 0 | 1.99 |  |

## 5.2防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），确定本项目区执行西北黄土高原区建设类项目一级标准。结合项目区干旱程度、土壤侵蚀强度和项目区位置并结合房地产行业的行业要求对防治目标进行修正，进行修正后确定本方案防治目标如下：施工期渣土防护率大于92%，表土保护率达到90%；运行期水土流失治理度达到93%以上，土壤流失控制比达1.0，渣土防护率大于94%，表土保护率达到 90%，林草植被恢复系数 95%，林草覆盖率达到13%。（项目属于工业建设项目，根据《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24 号）“工业企业内部一般不得安排绿地”，但本项目需要安排一定的绿地，以降低扬尘，因此设计绿地面积0.20hm2，林草覆盖率达13%。)

本项目按照就高不就低的原则确定方案最终的水土流失防治目标值如表4-2。

| 表5-2 本项目采用的水土流失防治标准 |
| --- |
| 序号 | 防治指标 | 一级标准 | 国标6项防治标准修正值 | 本方案采用目标 |
|  |  | 施工期 | 设计水平年 | 按干旱程度修正 | 按土壤侵蚀强度修正 | 按项目所在位置修正 | 主体行业标准 | 施工期 | 设计水平年 |
| 1 | 水土流失治理度（%） | — | 93 |  |  |  |  | — | 93 |
| 2 | 土壤流失控制比 | — | 0.8 |  | +0.2 |  |  | — | 1 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 90 | 92 |  |  | +2 |  | 92 | 94 |
| 4 | 表土保护率（%） | 90 | 90 |  |  |  |  | 90 | 90 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | — | 95 |  |  |  |  | — | 95 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | — | 22 |  |  |  | -9 | — | 13 |

## 5.3 水土流失防治分区

在确定的水土流失防治责任范围内，根据实地调查的基础上，结合主体工程布局、施工扰动特点、施工建设时序，项目区自然属性，项目建设前后地形地貌的变化特征，以及工程建设对水土流失的影响，将项目划分建构筑物区、道路硬化区、景观绿化区、代征绿地4个防治分区。水土流失防治措施面积为1.99hm²。

## 5.4 水土流失防治责任

根据《中华人民共和国水土保持法》第三十二条的要求，“开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的，应当进行治理”。因此，水土流失防治责任为建设单位陕西汇友友基新材料有限公司。

# 6水土保持措施布设、工程量及进度安排

## 6.1 防治措施的布设原则

（1）结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜、因害设防、防治结合、全面布局、科学配置。

（2）结合主体工程已有的水保措施，将工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合防护体系。

（3）防治措施布设与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

（4）措施布局上，坚持水土保持与环境绿化、美化、园林化相结合的原则。

（5）防治措施技术上可行、经济上合理，操作上尽可能做到投入少、效益大。

## 6.2 水土流失防治措施总体布局

本方案编制人员经过现场查勘及资料调查，项目区水土流失防治采取工程措施、植物措施和临时防护措施相结合，做到“点、线、面”相结合，形成完整的防治体系。根据不同施工区的特点，建立分区防治措施体系，在施工场地等“点”状位置，以临时防护措施为主，施工完毕后辅以工程措施，施工道路等“线”状位置，以临时措施为主；在整个施工区“面”上，土地整治和植物措施相结合，合理利用水土资源，改善生态环境。本项目水土保持措施以“点”为防治重点，即做好各区的水土流失防治，实现以点带面。按照工程措施和植物措施相结合、重点治理和一般防护相结合、安全保护和水土资源保护相结合、治理水土流失和恢复、提高土地生产力相结合原则，对项目区水土流失进行系统、全面设计，形成完整的水土流失防治体系。

具体见表6-1

| 表6-1 防治措施总布局表 |
| --- |
| 防治分区 | 措施类型 | 防治措施 | 备注 |
| 建构筑物区 | 工程措施 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  | 表土返还 | 主体已有 |
|  | 临时措施 | 临时苫盖 | 主体已有 |
|  |  | 临时苫盖拆除 | 主体已有 |
| 道路硬化区 | 工程措施 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  | 表土返还 | 主体已有 |
|  |  | 透水砖铺设 | 主体已有 |
|  |  | 排水管网 | 主体已有 |
|  |  | 嵌草砖 | 主体已有 |
|  | 临时措施 | 临时苫盖 | 主体已有 |
|  |  | 临时苫盖拆除 | 主体已有 |
|  |  | 临时排水沟 | 主体已有 |
|  |  | 临时沉砂池 | 主体已有 |
|  |  | 临时拦挡 | 主体已有 |
|  |  | 洒水降尘 | 主体已有 |
| 景观绿化区 | 工程措施 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  | 表土返还 | 主体已有 |
|  |  | 土地整治 | 主体已有 |
|  | 植物措施 | 景观绿化 | 主体已有 |
|  | 临时措施 | 临时苫盖 | 主体已有 |
|  |  | 临时苫盖拆除 | 主体已有 |
| 代征绿地 | 工程措施 | 土地整治 | 主体已有 |
|  | 植物措施 | 景观绿化 | 主体已有 |
|  | 临时措施 | 临时苫盖 | 主体已有 |
|  |  | 临时苫盖拆除 | 主体已有 |

## 6.3 水土保持防治措施布设

### 6.3.1 水土保持工程措施布设

（1）建构筑物区

1）表土剥离（主体已实施）

项目区基坑开挖前为保护表土资源，满足后期项目区植被恢复覆土需求，主体设计在施工前对表层土进行剥离，剥离表土面积0.3h㎡，厚度0.3m，共剥离表土0.09万m³，剥离的表土存放在项目北侧的暂未施工的道路区内，不另外占用土地，前期剥离的表土用于绿化覆土，无剩余及丢弃现象。

2）表土返还（主体已实施）

为了给植被创造更好的生长条件，主体工程利用清表土对设计的景观绿化覆土。经调查，平均覆土厚度0.3m，覆土面积0.3h㎡，覆土量0.09万m³。

（2）道路硬化区

1）表土剥离（主体已实施）

项目区基坑开挖前为保护表土资源，满足后期项目区植被恢复覆土需求，主体设计在施工前对表层土进行剥离，剥离表土面积0.50h㎡，厚度0.3m，共剥离表土0.15万m³，剥离的表土存放在项目北侧的绿化区域内，不另外占用土地，前期剥离的表土用于道路硬化区覆土，无剩余及丢弃现象。

2）表土返还（主体已实施）

为了施工创造更好的生长条件，主体工程利用清表土对道路硬化区覆土。经调查，平均覆土厚度0.3m，覆土面积0.5h㎡，覆土量0.15万m³。

3）透水砖铺装（主体已实施）

根据现场勘查，项目区内人行道全部采用透水砖硬化，总面积为0.0235h㎡。透水砖规格为20cm×12cm×6cm，其透水率>20mm/s，孔隙率达到25%，透水铺装地面结构由面层、找平层、基层和垫层组成，其中面层厚50mm，找层厚30mm，为透水性好的粗砂；基层选择强度高，透水性好的级配碎石，厚150mm；垫层采用透水性能较好的中砂，厚度为50mm。透水砖铺装可以增加项目区土壤涵水能力，减少地表径流系数，减少雨水外排。

4）嵌草砖铺装（主体已实施）

根据现场勘查，项目区内地上停车位全部采用嵌草砖铺装，总面积为0.0565㎡。

嵌草砖采用素混凝土压塑，规格为56cm×56cm×8cm；嵌草砖内部镂空为4个正方体，正方体规格为17.5cm×17.5cm×8cm。嵌草砖可以增加项目区土壤涵水能力，减少地表径流系数，减少雨水外排。

5）排水管网（主体已实施）

根据现场踏勘及研读主体设计资料，本项目共布设雨水排水管网1.50km，雨水口为双篦雨水口，用于收集项目区的建构筑物、道路、硬化区域及绿地等各类汇流面地表径流，雨水口共计约32个。雨水管采用DE600管径的HDPE双臂波纹管。雨水管采用管顶平接，雨水管坡度在1～2‰之间；雨水口为双篦雨水口；雨水管以承接口连接雨水检查井；雨水管埋深0.8m，总计1.5km。

（3）景观绿化区

1）表土剥离

本项目施工前对绿化区实施了表土剥离措施，剥离表土面积0.20h㎡，厚度0.3m，共剥离表土0.06万m³，剥离的表土用于绿化覆土，无剩余及丢弃现象。

2）表土返还（主体已实施）

为了给植被创造更好的生长条件，主体工程利用清表土对设计的景观绿化覆土。经调查，平均覆土厚度0.3m，覆土面积0.20h㎡，覆土量0.06万m³。

3）土地整治（主体已实施）

主体设计在绿化区域采用全面整地，为了提高绿化成活率，施工前实施土地整治。土地整治过程中施入有机肥和化肥，有机肥按15m³/hm²计，化肥按500kg/hm²。经统计全面整地面积0.20hm²。

（4）代征绿地

1）表土剥离

本项目施工前对绿化区实施了表土剥离措施，剥离表土面积0.30h㎡，厚度0.3m，共剥离表土0.09万m³，剥离的表土存放在项目北侧的绿化区域内，不另外占用土地，剥离的表土用于土地整治，无剩余及丢弃现象。

2）表土返还（主体已实施）

为了给植被创造更好的生长条件，主体工程利用清表土对设计的景观绿化覆土。经调查，平均覆土厚度0.3m，覆土面积0.3h㎡，覆土量0.09万m³。

3）土地整治（主体已实施）

主体设计在代征绿地采用全面整地，为了提高绿化成活率，施工前实施土地整治。土地整治过程中施入有机肥和化肥，有机肥按15m³/hm²计，化肥按500kg/hm²。经统计全面整地面积0.47hm²。

### 6.3.2 水土保持植物措施布设

（1）景观绿化区

1）景观绿化（主体已实施）

主体工程已进行景观绿化专项设计，对建设区内空闲地、道路两侧、边角等进行高标准的园林绿化，面积0.20h㎡，已列植物措施投资9.5万元。

植物种类选择姿态优美、矮小、浅根、抗风力强的花灌木、小乔木、球根花卉和多年生花卉。项目现已种植：冬青50颗，杨树12颗，月季150颗，混插草0.20h㎡。

（2）代征绿地

1）景观绿化（主体已实施）

主体工程对代征绿地进行绿化，面积0.47h㎡，主要为混插草0.47h㎡。

6.3.3 水土保持临时防治措施布设

（1）建构筑物区

1）临时苫盖（主体已实施）

经查阅资料，为防止表土裸露，扬尘和水土流失的发生，主体设计对其进行临时苫盖，共需密目网苫盖0.62hm²。完工后对临时苫盖进行拆除，面积为0.62hm²。

（2）道路硬化区

1）临时苫盖（主体已实施）

经查阅资料，为防止临时堆料裸露期间，扬尘和水土流失的发生，主体设计对堆放的施工物料进行临时苫盖，共需密目网苫盖0.70hm²。完工后对临时苫盖进行拆除，面积为0.70hm²。

2）临时沉砂池（主体已实施）

经查阅资料，施工期间在该区域排水沟出口设置简易沉沙池2座，长2.0m，宽1.0m，深1.0m，采用土工布收集雨水，主要汇集水流经沉沙池后，雨水可用于绿化浇水，并安排专人及时清除沉沙池内沉积物，工程结束后填埋临时排水沟及沉沙池。

3）临时排水沟（主体已实施）

经查阅资料，收集施工期雨水，沿施工便道一侧，设计土质排水沟为矩形，底宽0.3m，深0.3m，长500m。

4）临时拦挡（主体已实施）

经查阅资料，在道路硬化区暂未施工区域设置临时堆土场1处，周边设置临时草袋装土拦挡，占地面积0.3h㎡，边坡比1：1.5，断面为梯形。堆土区周长350m，需要编织袋围挡350m，堆土完毕后，拆除临时拦挡。

5）洒水降尘（主体已实施）

根据查阅资料，施工期间采用洒水车对车辆经常通行的路段、施工扰动的区域进行洒水，以降低扬尘。洒水车洒水优先利用雨水沉淀池上层清水。共洒水600台时。

（3）景观绿化区

1）临时苫盖（主体已实施）

经查阅资料，为防止景观绿化区裸露期间，扬尘和水土流失的发生，主体设计对其进行临时苫盖，共需密目网苫盖0.20hm²。完工后对临时苫盖进行拆除，面积为0.20hm²。

（4）代征绿地

1）临时苫盖（主体已实施）

经查阅资料，为防止代征绿地裸露期间，扬尘和水土流失的发生，主体设计对其进行临时苫盖，共需密目网苫盖0.47hm²。完工后对临时苫盖进行拆除，面积为0.47hm²。

## 6.4 水土保持措施工程量汇总

| 表6-2 项目区水土保持措施量汇总表 |
| --- |
| 防治分区 | 防治措施 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 工程措施 |
| 建构筑物区 | 表土剥离 | 万m³ | 0.09 | 主体已实施 |
|  | 表土返还 | 万m³ | 0.09 | 主体已实施 |
| 道路硬化区 | 表土剥离 | 万m³ | 0.15 | 主体已实施 |
|  | 表土返还 | 万m³ | 0.15 | 主体已实施 |
|  | 透水砖铺装 | h㎡ | 0.0235 | 主体已实施 |
|  | 嵌草砖铺装 | h㎡ | 0.0565 | 主体已实施 |
|  | 排水管网 | h㎡ | 1.5 | 主体已实施 |
| 景观绿化区 | 表土剥离 | 万m³ | 0.06 | 主体已实施 |
|  | 表土返还 | 万m³ | 0.06 | 主体已实施 |
|  | 土地整治 | h㎡ | 0.2 | 主体已实施 |
| 代征绿地 | 表土剥离 | 万m³ | 0.09 | 主体已实施 |
|  | 表土返还 | 万m³ | 0.09 | 主体已实施 |
|  | 土地整治 | h㎡ | 0.47 | 主体已实施 |
| 植物措施 |
| 景观绿化区 | 景观绿化 | h㎡ | 0.20 | 主体已实施 |
| 代征绿地 | 景观绿化 | h㎡ | 0.47 | 主体已实施 |
| 临时措施 |
| 建构筑物区 | 临时苫盖 | ㎡ | 6200 | 主体已实施 |
|  | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 6200 | 主体已实施 |
| 道路硬化区 | 临时苫盖 | ㎡ | 7000 | 主体已实施 |
|  | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 7000 | 主体已实施 |
|  | 临时排水沟 | m | 800 | 主体已实施 |
|  | 临时沉砂池 | 座 | 2 | 主体已实施 |
|  | 临时拦挡 | m | 350 | 主体已实施 |
|  | 洒水降尘 | 台时 | 600 | 主体已实施 |
| 景观绿化区 | 临时苫盖 | ㎡ | 2000 | 主体已实施 |
|  | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 2000 | 主体已实施 |
| 代征绿地 | 临时苫盖 | ㎡ | 4700 | 主体已实施 |
|  | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 4700 | 主体已实施 |

## 6.5措施安排的时序与进度安排

根据查阅施工资料，各项水土保持措施的实施进度与相应的工程进度衔接。各防治区内的水土保持措施配合主体工程应遵循“三同时”制度，按照主体工程施工组织设计、建设工期、坚持积极稳妥、留有余地、尽快发挥效益的原则，合理安排水土保持施工进度，保证水土保持工程施工的组织性、计划性、有序性以及资金、材料和机械设备等资源的有效配置，确保工程按期完成。

坚持“因地制宜，因害设防”的原则，首先安排水土流失严重区域的防治措施，在措施安排上，工程措施、植物措施、临时措施应根据轻重缓急、统筹考虑，施工管理措施贯穿整个施工期间。原则上应对工程措施优先安排，植物措施可略为滞后，但须根据植物的生物学特性，合理安排季节实施，抓住春秋季植树时机，并在总工期内完成所有水土保持措施。项目2017年7月开工，于2018年12月完工。

表6-3  水土保持措施施工进度表

# 7水土保持投资估算及效益分析

## 7.1 编制依据

1、遵循国家和地方颁布的有关水土保持政策法规；

2、水土保持措施投资包括主体工程已有投资和水保方案新增投资两部分，不重复计列。

3、概（估）算编制的项目划分、费用构成、编制方法、概（估）算表格等依据《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》编写。

4、水土保持方案作为项目建设的一个重要组成部分。投资估算的编制依据、价格水平年、人工预算单价、主要材料价格、主要工程单价及单价中有关费率计取与主体工程相一致；主体工程概（估）算中未明确的，采用水利部水总【2003】67号定额和园林、建筑等相关行业定额。

5、水土保持设施补偿费属行政性收费，在本方案水土保持投资中单列，并计入总投资中。

6、工程投资估算主要材料价格及人工单价等基础单价与主体工程一致，块石、沙子等材料进行价差分析计算。

8、水土保持方案投资价格水平年为2021年。

### 7.1.1 基础单价

（1）人工单价：根据《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》，调整后人工单价为120元/工日，15元/工时。植物措施为11.5元/工时（90元/工日）。

（2）材料预算单价：采用主体工程已有的材料预算单价。

（3）机械使用费：按《水土保持工程概算定额》所规定的施工机械台时费定额进行计算，并结合主体工程施工机械台班费分析计取。

### 7.1.2 取费标准

（1）直接工程费：直接工程费由地区基价定额（基本）直接费、其他直接费和现场经费组成。定额直接费包括人工费、材料费和施工机械使用费，套用《生产建设项目水土保持工程概（估）算定额》（水利部水总[2003]67号文）；其他直接费包括冬雨季施工增加费，夜间施工增加费，施工工具使用费，现场经费，在定额直接费基础上取费。

（2）间接费：分为工程措施间接费和植物措施间接费。

（3）利润：工程措施按直接费和间接费之和的7％计取，植物措施按直接费和间接费之和的5％计取。

（4）税金：按直接费、间接费、计划利润之和的11％计取。具体见表6-1。

表7-1  定 额 费 率 表

| 序号 | 费 用 名 称 | 费 率（%） | 取费基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |
| 1 | 基本直接费 |  |  |
| 2 | 其他直接费 |  |  |
| （1） | 工程措施 | 3.0 | 定额直接费 |
| （2） | 植物措施 | 2.0 | 定额直接费 |
| 3 | 现场经费 |  |  |
| （1） | 工程措施 |  |  |
| ① | 土石方工程 | 5.0 | 定额直接费 |
| ② | 混凝土工程 | 6.0 | 定额直接费 |
| ③ | 其他工程 | 5.0 | 定额直接费 |
| （2） | 植物措施 | 4.0 | 定额直接费 |
| 二 | 间接费 |  |  |
| 1 | 工程措施 |  |  |
| （1） | 土石方工程 | 5.0 | 直接工程费 |
| （2） | 混凝土工程 | 4.0 | 直接工程费 |
| （3） | 其他工程 | 5.0 | 直接工程费 |
| 2 | 植物措施 | 3.0 | 直接工程费 |
| 三 | 企业利润 |  |  |
| 1 | 工程措施 | 7.0 | 直接费+间接费 |
| 2 | 植物措施 | 5.0 | 直接费+间接费 |
| 四 | 税 金 | 11 | 直接费+间接费+企业利润 |

### 7.1.3 估算编制

水土保持投资由工程措施费、植物措施费、施工临时工程费、独立费用、基本预备费和水土保持补偿费组成。

（1）工程措施费：按设计工程量乘以工程单价进行计算。

（2）植物措施费：由苗木、草、种子等材料费、栽植费及抚育管护费组成。材料费由苗木、草、种子的预算价格乘以数量再乘以扩大系数1.02，栽种植费设计工程量乘以单价计算。

（3）施工临时工程费：临时防护工程按设计方案的工程量乘以单价进行计算；其它临时工程按第一和第二部分之和的2％进行计算。

（4）独立费用：①建设管理费：项目已完工无建设管理费；②水土保持监理费，根据工程实际状况，由主体建设单位代为监理，故水土保持监理费0万元；③水土保持勘测设计费按照国家计委、建设部计价格［2002］10号文《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定执行，并按实际情况调整。

（5）预备费：按一至四部分之和的3.0%计取。

（6）水土保持补偿费：该项目属于市政生态环境保护基础设施项目，依据《陕西省物价局、陕西省财政厅转发国家发展改革委、财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（陕价费发〔2017〕75号）、《陕西省财政厅等五部门关于明确水土保持补偿费征收问题的通知》（陕财办税〔2020〕9号）等文件，本项目属于西部地区，因此本项目建设期水土保持补偿费按照征占用、扰动、损坏原地貌、植被或水土保持设施面积1.7元/m2计征（不足一平米的按一平米计算）。

## 7.2 水土保持投资估算

本方案水土保持估算总投资为112.67万元，本项目工程防治措施投资44.08万元，植物措施费用10.00万元，临时措施费用42.10万元，独立费用9.92万元（其中：建设管理费1.92万元，水土保持验收费3.00万元，科研勘测设计费5.00万元），水土保持补偿费33813.00元。具体详见表6-2至表6-6。

| 表7-2 总投资估算表 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 独立费用 | 新增水土保持投资 | 主体已有水土保持投资 | 合计 |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 44.08 |  |  |  | 44.08 | 44.08 |
| 1 | 建构筑物区 | 1.73 |  |  |  | 1.73 | 1.73 |
| 2 | 道路硬化区 | 38.39 |  |  |  | 38.39 | 38.39 |
| 3 | 景观绿化区 | 1.48 |  |  |  | 1.48 | 1.48 |
| 4 | 代征绿地 | 2.49 |  |  |  | 2.49 | 2.49 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  | 10 |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 1 | 景观绿化区 |  | 9.5 |  |  | 9.50 | 9.50 |
| 2 | 代征绿地 |  | 0.5 |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 三 | 第三部分 临时措施 | 42.10 |  |  |  | 42.10 | 42.10 |
| 1 | 建构筑物区 | 4.72 |  |  |  | 4.72 | 4.72 |
| 2 | 道路硬化区 | 32.29 |  |  |  | 32.29 | 32.29 |
| 3 | 景观绿化区 | 1.52 |  |  |  | 1.52 | 1.52 |
| 4 | 代征绿地 | 3.58 |  |  |  | 3.58 | 3.58 |
| 四 | 第四部分 独立费用 |  |  | 9.92 |  | 9.92 | 9.92 |
| 1 | 建设管理费 |  |  | 1.92 |  | 1.92 | 1.92 |
| 2 | 科研勘测设计费 |  |  | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 水土保持设施自主验收费 |  |  | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |
|  | 一至四合计 |  |  |  |  |  | 106.11 |
| 五 | 基本预备费（3％） |  |  |  |  |  | 3.18 |
| 六 | 水土保持补偿费 |  |  |  | 3.38 |  | 3.38 |
| 七 | 工程总投资 |  |  |  |  |  | 112.67 |

| 表7-3 工程措施估算表 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注 |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 44.08 |  |
| （一） | 建构筑物区 |  |  |  | 1.73 |  |
| 1 | 表土剥离 | m³ | 900 | 10.69 | 0.96 | 已列 |
| 2 | 表土返还 | m³ | 900 | 8.55 | 0.77 | 已列 |
| （二） | 道路硬化区 |  |  |  | 38.39 |  |
| 1 | 表土剥离 | m³ | 1500 | 10.69 | 1.60 | 已列 |
| 2 | 表土返还 | m³ | 1500 | 8.55 | 1.28 | 已列 |
| 3 | 透水砖铺装 | ㎡ | 235 | 106.38 | 2.50 | 已列 |
| 4 | 嵌草砖铺装 | ㎡ | 565 | 53.10 | 3.00 | 已列 |
| 5 | 排水管网 | m | 1500 | 200 | 30.00 | 已列 |
| （三） | 景观绿化区 |  |  |  | 1.48 |  |
| 1 | 表土剥离 | m³ | 600 | 10.69 | 0.64 | 已列 |
| 2 | 表土返还 | m³ | 600 | 8.55 | 0.51 | 已列 |
| 3 | 土地整治 | 100㎡ | 20 | 160.48 | 0.32 | 已列 |
| （四） | 代征绿地 |  |  |  | 2.49 |  |
| 1 | 表土剥离 | m³ | 900 | 10.69 | 0.96 | 已列 |
| 2 | 表土返还 | m³ | 900 | 8.55 | 0.77 | 已列 |
| 3 | 土地整治 | 100㎡ | 47 | 160.48 | 0.75 | 已列 |
| 表7-4 植物措施估算表 单位：万元 |
| 序号 | 工程名称及费用 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  | 10.00 |  |
| （一） | 景观绿化区 |  |  |  | 9.50 |  |
| 1 | 景观绿化 | ㎡ | 2000 | 47.5 | 9.50 | 已列 |
| （一） | 代征绿地 |  |  |  | 0.50 |  |
| 3 | 景观绿化 | ㎡ | 4700 | 1.06 | 0.50 | 已列 |
| 表7-5 临时措施估算表 单位：万元 |
| 序号 | 工程名称及费用 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 备注 |
| 第三部分 施工临时工程 |  |  |  | 42.10 |  |
| （一） | 建构筑物区 |  |  |  | 4.72 | 已列 |
| 1 | 临时苫盖 | ㎡ | 6200 | 6.73 | 4.17 | 已列 |
| 2 | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 6200 | 0.88 | 0.55 | 已列 |
| （二） | 道路硬化区 |  |  |  | 32.29 |  |
| 1 | 临时苫盖 | ㎡ | 7000 | 6.73 | 4.71 | 已列 |
| 2 | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 7000 | 0.88 | 0.62 | 已列 |
| 3 | 临时排水沟 | m | 800 | 16.22 | 1.30 | 已列 |
| 4 | 临时沉砂池 | 座 | 2 | 3000 | 0.60 | 已列 |
| 5 | 临时拦挡 | m | 350 | 131.06 | 4.59 | 已列 |
| 6 | 洒水降尘 | 台时 | 600 | 341.25 | 20.48 | 已列 |
| （三） | 景观绿化区 |  |  |  | 1.52 |  |
| 1 | 临时苫盖 | ㎡ | 2000 | 6.73 | 1.35 | 已列 |
| 2 | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 2000 | 0.88 | 0.18 | 已列 |
| （四） | 代征绿地 |  |  |  | 3.58 |  |
| 1 | 临时苫盖 | ㎡ | 4700 | 6.73 | 3.16 | 已列 |
| 2 | 临时苫盖拆除 | ㎡ | 4700 | 0.88 | 0.41 | 已列 |
| 表7-6 独立费用估算表 单位：万元 |
| 编号 | 工程或费用名称 | 计算依据 | 合计（万元） |
| 1 | 建设管理费 | [一至三部分之和]×2％ | 1.92 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 参考（2002）10号文 | 5.00 |
| 3 | 水土保持设施自主验收费 | 参考同类地区同类项目计列 | 3.00 |
| 合计 |  | 9.92 |

表7-7          水土保持补偿费计列表

| 行政区划 | 扰动 | 计费依据 | 计征标准 | 防治责任范围（㎡） | 水土保持补偿费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 |  | （元/㎡） |  |  |  |
| 兴平市 | 2017.07 | （陕价费发〔2017〕75号） | 1.7 | 19889.94 | 33813.00 | 不足一平米的按一平米计算 |
| 合计: | 19889.94 | 33813.00 |  |

## 7.3 效益分析

### 7.3.1防治效果预测

根据主体工程设计，本项目存在的制约条件分析如下：

- 水土流失治理度

式中：为水土流失治理度（%）；

责任范围内水土流失治理达标面积（h㎡）；

为水土流失总面积（h㎡）。

本项目水土流失总面积为1.99h㎡。责任范围内水土流失治理达标面积为1.89h㎡，则水土流失治理度为95％，满足本项目水土流失防治指标93％的标准要求，不存在制约因素。

- 土壤流失控制比

式中：为土壤流失控制比（%）；

项目水土流失防治责任范围内土壤流失背景值；

为治理后土壤流失量（t/k㎡·a）。

项目区水土流失类型以水力侵蚀为主，原生土壤侵蚀模数300t/k㎡•a，土壤侵蚀强度为微度，容许土壤流失量为1000t/k㎡•a，项目建成后，治理后平均土壤流失量为300t/k㎡•a，土壤流失控制比为1，不存在制约因素。

- 渣土防护率

式中：为渣土防护率（%）；

为项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量（m³）；

为永久弃渣和临时堆土的总量（m³）。

本项目不存在弃土，只有剥离表土采取苫盖、土袋拦挡等措施后，渣土防护率达到99.1％，满足本项目水土流失防治指标94％的标准要求，不存在制约因素。

- 表土保护率

式中：为表土保护率（%）；

项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量（m³）；

为可剥离表土总量（m³）。

项目区剥离表土量为0.36万m³，采取苫盖、土袋拦挡、播撒草籽等措施后，实保留表土总量约为0.36万m³，表土保护率为100％，不存在制约因素。

（5）林草植被恢复率

式中：为林草植被恢复率（%）；

为林草植被面积（h㎡）；

为项目建设区可恢复林草植被面积（h㎡）。

本项目实际占地面积为1.52h㎡（不含代征），主要由建构筑物、道路广场硬化区和绿化面积组成，其中绿化面积约为0.20h㎡，可恢复林草植被面积为0.21h㎡，林草植被恢复率为95.2％，不存在制约因素。

（6）林草覆盖率

式中：为林草覆盖率（%）；

为项目水土流失防治责任范围内林草植被面积（h㎡）；

为项目水土流失防治责任范围总面积（h㎡）。

本项目实际占地面积为1.52h㎡（不含代征），绿化面积为0.20h㎡，林草覆盖率为13.2％，满足本项目水土流失防治指标标准要求，不存在制约因素。

综上所述，基本达到了《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）的水土流失防治目标要求，从水保角度分析本项目，基本没有限制主体工程建设的制约因素。

7.3.2防治目标达到情况

本项目水土保持措施实施后，基本达到了方案设定的水土流失防治目标。水土流失防治目标达标情况见表7-8。

表7-8   项目水土流失防治目标达标情况评估表

| 序号 | 防治指标 | 目标值 | 预测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 93 | 95 | 达标 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 达标 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 94 | 99.1 | 达标 |
| 4 | 表土保护率（%） | 90 | 100 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 95 | 95.2 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 13 | 13.2 | 达标 |

# 8水土保持措施实施意见

## 8.1 组织管理

本项目已完工，为了有效防治项目运营过程中的水土流失，管理人员应加强水土保持法律法规的学习、宣传，提高水土保持行动意识，自觉遵守水土保持法律规定，提高已实施的水土保持措施后续监管力度，减少人为新增水土流失；要积极主动与水行政主管部门配合，严肃查处运营中水保违法行为。

## 8.2 水土保持工程监理

本工程已经完成，施工期主体工程监理对水土保持进行了代为监理。

## 8.3 监督管理与验收

根据《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）和水利部关于《进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保【2019】160号）的规定，建设单位需按照该通知要求开展水土保持设施自主验收工作，要求如下：

①组织进行水土保持验收工作。

本项目已竣工，水土保持方案批复后，生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，进行水土自主保持验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书。

②明确验收结论。

形成水土保持设施验收鉴定书后，应明确水土保持设施验收合格的结论。

③公开验收情况。

除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

④报备验收材料。

生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。

## 8.4建议

1、水土方案批复后，建设单位应根据《关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）和水利部关于《进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保【2019】160号）的规定，应自行组织水土保持设施验收工作，及时向水保监管部门上报备案。

2、进一步落实管护责任，保证水土保持措施发挥作用。定期进行生态环境保护的宣传，提高各级管理人员的生态环境保护意识。

附表

投

资

估

算

单

价

分

析

表

主要材料单价表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （元） | 原价 | 运杂费 | 采购及保管费 |
| 1 | 工程措施人工单价 | 工时 | 15 |  |  |  |
| 2 | 植物措施人工单价 | 工时 | 15 |  |  |  |
| 3 | 水 | m³ | 4.5 |  |  |  |
| 4 | 电 | 度 | 1.5 |  |  |  |
| 5 | 风 | m³ | 0.12 |  |  |  |
| 6 | 汽油 | kg | 6.34 |  |  |  |
| 7 | 柴油 | kg | 5.95 |  |  |  |
| 8 | 砂子 | m³ | 116.6 | 110 | 5.5 | 1.1 |
| 9 | 嵌草砖 | 块 | 6.36 | 6 | 0.3 | 0.06 |
| 10 | 密目网 | ㎡ | 3 |  |  |  |
| 11 | 化肥 | kg | 3.5 |  |  |  |
| 12 | 生态砖 | ㎡ | 90 |  |  |  |
| 13 | 透水砖 | ㎡ | 62.42 |  |  |  |
| 14 | 砖 | 块 | 0.59 |  |  |  |
| 15 | 农家土杂肥 | m³ | 100 |  |  |  |

工程单价汇总表                                         单位：元

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 合计 | 直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 扩大10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 其他直接费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工排水沟开挖 | 100m³ | 4608.13 | 3075.19 | 92.26 |  | 95.02 | 158.37 | 171.04 | 251.43 | 345.90 | 418.92 |
| 2 | 砌砖 | 100m³ | 45917.80 | 8673.53 | 22657.65 | 230.86 | 946.86 | 1578.10 | 1704.35 | 2505.39 | 3446.71 | 4174.35 |
| 3 | 临时拦挡 | 100m³堰体方 | 30414.02 | 17431.06 | 3474.31 |  | 627.16 | 1045.27 | 1128.89 | 1659.47 | 2282.95 | 2764.91 |
| 4 | 临时拦挡拆除 | 100m³堰体方 | 3776.42 | 2520.15 | 75.60 |  | 77.87 | 129.79 | 140.17 | 206.05 | 283.47 | 343.31 |
| 5 | 表土剥离 | 100m³ | 1068.69 | 63.00 | 72.80 | 598.78 | 22.04 | 36.73 | 39.67 | 58.31 | 80.22 | 97.15 |
| 6 | 表土返还 | 100m³ | 854.95 | 50.40 | 58.24 | 479.02 | 17.63 | 29.38 | 31.73 | 46.65 | 64.17 | 77.72 |
| 7 | 土地整治 | 100㎡ | 176.17 | 10.50 | 17.59 | 93.00 | 3.63 | 6.05 | 6.54 | 9.61 | 13.22 | 16.02 |
| 8 | 临时苫盖 | 100㎡ | 716.36 | 150.01 | 342.39 |  | 14.77 | 24.62 | 26.59 | 39.09 | 53.77 | 65.12 |
| 9 | 临时苫盖拆除 | 100㎡ | 110.21 | 75.00 | 0.75 |  | 2.27 | 3.79 | 4.09 | 6.01 | 8.27 | 10.02 |
| 10 | 混凝土 | 100m³ | 43255.01 | 13628.33 | 21801.21 | 202.34 | 1142.37 | 19.04 | 19.62 | 27.48 | 35.36 | 3932.27 |
| 11 | 栽植带土球灌木 | 100株 | 349.64 | 270 | 9 |  | 5.58 | 11.16 | 9.76 | 15.27 | 28.87 |  |
| 12 | 带土球乔木栽植 | 100株 | 1094.05 | 855.00 | 18 |  | 17.46 | 34.92 | 30.51 | 47.8 | 90.33 |  |
| 13 | 撒播草籽 | 1h㎡ | 2712.01 | 375 | 1592.33 |  | 39.35 | 78.69 | 68.82 | 107.71 | 203.57 | 2712.01 |

施工机械台时费汇总表                                     单位：元

| 序号 | 定额编号 | 名称及规格 | 台时费 | 其 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力 |
| 1 | 3059 | 胶轮架子车 | 0.8 | 0.22 | 0.58 |  |  |  |
| 2 | 1031 | 推土机74kw | 119.65 | 16.24 | 20.55 | 0.86 | 11.4 | 70.6 |
| 3 | 1032 | 推土机88kw | 117.43 | 22.84 | 26.19 | 1.06 | 11.4 | 55.94 |
| 4 | 6021 | 灰搅拌机0.4m³ | 13.68 | 0.71 | 2.05 | 0.2 | 6.18 | 4.54 |
| 5 | 3012 | 自卸汽车5t | 80.8 | 9.17 | 4.84 |  | 6.18 | 60.61 |
| 6 | 1043 | 拖拉机37kw | 45.53 | 2.6 | 3.29 | 0.16 | 6.18 | 33.3 |
| 7 | 1066 | 振动碾13～14t | 84.4 | 14.73 | 6.4 |  |  | 63.27 |
| 8 | 1046 | 履带式拖拉机74kw | 96.08 | 8.25 | 10.25 | 0.25 | 11.4 | 65.93 |
| 9 | 1077 | 2.8kw蛙式电夯 | 12.36 | 0.15 | 0.91 |  | 9.5 | 1.8 |
| 10 | 2030 | 振动器1.1kW | 2.18 | 0.27 | 1.1 |  |  | 0.58 |
| 11 | 1006 | 液压挖掘机 | 167.63 | 30.45 | 22.94 | 2.18 | 12.83 | 99.23 |
| 12 | 2050 | 风砂枪6m³/min | 33.09 | 0.21 | 0.38 |  |  | 32.5 |

单 价 表

| 定额编号：水保概[01007] | 人工挖排水沟 | 工程 | 定额单位：100m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工方法：Ⅲ类土、挂线、使用镐锹开挖。 |
| 序 号 | 工 作 项 目 | 单 位 | 单 价（元） | 数 量 | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 3420.84 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 3167.44 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 15.00 | 205.00 | 3075.19 |
| 2 | 零星材料费 | 元 | 3075.19 | 3.00% | 92.26 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 3167.44 | 3.00% | 95.02 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 3167.44 | 5.00% | 158.37 |
| 二 | 间接费 | 元 | 3420.84 | 5.00% | 171.04 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 3591.88 | 7.00% | 251.43 |
| 四 | 税金 | 元 | 3843.31 | 9.00% | 345.90 |
| 五 | 扩大 | 元 | 4189.21 | 10.00% | 418.92 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 4608.13 |
|  | 单价 | 元/m³ |  |  | 46.08 |
| 单 价 表 |
| 定额编号：水保概[03006] | 砌砖 | 工程 | 定额单位：100m³ |
| 施工方法：拌浆、洒水、砌筑、勾缝。 |
| 序 号 | 工 作 项 目 | 单 位 | 单 价（元） | 数 量 | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 50732.59 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 46974.62 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 15.00 | 578.20 | 8673.53 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 22488.98 |
|  | 砖 | 千块 | 340.00 | 51.00 | 17340.00 |
|  | 沙浆 | m³ | 198.04 | 26.00 | 5148.98 |
| 2 | 零星材料费 | 元 | 31162.51 | 0.50% | 15581.25 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 230.86 |
|  | 砂浆搅拌机 | 台时 | 37.53 | 4.68 | 175.62 |
|  | 胶轮架子车 | 台时 | 0.90 | 61.38 | 55.24 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 46974.62 | 3.00% | 1409.24 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 46974.62 | 5.00% | 2348.73 |
| 二 | 间接费 | 元 | 50732.59 | 5.00% | 2536.63 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 53269.22 | 7.00% | 3728.85 |
| 四 | 税金 | 元 | 56998.07 | 9.00% | 5129.83 |
| 五 | 扩大 | 元 | 62127.89 | 10.00% | 6212.79 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 68340.68 |
|  | 单价 | 元/m³ |  |  | 683.41 |
| 单 价 表 |
| 定额编号:水保概［03053］ | 临时拦挡 | 工程 | 定额单位：100m³堰体方 |
| 施工方法：装土，封包，堆筑。 |
| 序号 | 工 作 项 目 | 单位 | 单价（元） | 数 量 | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 22577.80 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 20905.37 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 15.00 | 1162.00 | 17431.06 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 3474.31 |
|  | 草袋 | 个 | 1.00 | 3300.00 | 3300.00 |
|  | 其他材料费 | 元 | 17431.06 | 1.00% | 174.31 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 20905.37 | 3.00% | 627.16 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 20905.37 | 5.00% | 1045.27 |
| 二 | 间接费 | 元 | 22577.80 | 5.00% | 1128.89 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 23706.69 | 7.00% | 1659.47 |
| 四 | 税金 | 元 | 25366.16 | 9.00% | 2282.95 |
| 五 | 扩大 | 元 | 27649.11 | 10.00% | 2764.91 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 30414.02 |
|  | 单价 | 元 /m³ |  |  | 304.14 |

| 单 价 表 |
| --- |
| 定额编号:水保概［03054］ | 临时拦挡拆除 | 工程 | 定额单位：100m³堰体方 |
| 施工方法：拆除 、清理。 |
| 序号 | 工 作 项 目 | 单位 | 单价（元） | 数 量 | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 2803.42 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 2595.76 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 15.00 | 168.00 | 2520.15 |
| 2 | 其他材料费 | 元 | 2520.15 | 3.00% | 75.60 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 2595.76 | 3.00% | 77.87 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 2595.76 | 5.00% | 129.79 |
| 二 | 间接费 | 元 | 2803.42 | 5.00% | 140.17 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 2943.59 | 7.00% | 206.05 |
| 四 | 税金 | 元 | 3149.64 | 9.00% | 283.47 |
| 五 | 扩大 | 元 | 3433.11 | 10.00% | 343.31 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 3776.42 |
|  | 单价 | 元 /m³ |  |  | 37.76 |

| 单 价 表 |
| --- |
| 定额编号：水保概［01154］ | 表土剥离 | 工程 | 定额单位：100m³ |
| 施工方法 ：推松、运送，卸除、拖平、空回。 |
| 序 号 | 工 作 项 目 | 单 位 | 单 价（元） | 数 量 | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 793.34 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 734.58 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 63.00 |
|  | 人工 | 工时 | 15.00 | 4.20 | 63.00 |
| 2 | 零星材料费 | 元 | 661.78 | 11.00% | 72.80 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 598.78 |
|  | 推土机74KW | 台时 | 163.15 | 3.67 | 598.78 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 734.58 | 3.00% | 22.04 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 734.58 | 5.00% | 36.73 |
| 二 | 间接费 | 元 | 793.34 | 5.00% | 39.67 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 833.01 | 7.00% | 58.31 |
| 四 | 税金 | 元 | 891.32 | 9.00% | 80.22 |
| 五 | 扩大 | 元 | 971.54 | 10.00% | 97.15 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 1068.69 |
|  | 单价 | 元/m³ |  |  | 10.69 |
| 单 价 表 |
| 定额编号:水保概［03005］ | 临时苫盖 | 工程 | 定额单位：100㎡ |
| 工作内容：场地运输，铺设，搭接。 |
| 序 号 | 工 作 项 目 | 单 位 | 单 价（元） | 数 量 | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 531.79 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 492.40 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 15.00 | 10.00 | 150.01 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 342.39 |
|  | 塑料薄膜 | ㎡ | 3.00 | 113.00 | 339.00 |
|  | 其他材料费 | 元 | 339.00 | 1.00% | 3.39 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 492.40 | 3.00% | 14.77 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 492.40 | 5.00% | 24.62 |
| 二 | 间接费 | 元 | 531.79 | 5.00% | 26.59 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 558.38 | 7.00% | 39.09 |
| 四 | 税金 | 元 | 597.47 | 9.00% | 53.77 |
| 五 | 扩大 | 元 | 651.24 | 10.00% | 65.12 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 716.36 |
|  | 单价 | 元 /㎡ |  |  | 7.16 |

| 单 价 表 |
| --- |
| 定额编号：水保概［01154］ | 表土返还 | 工程 | 定额单位：100m³ |
| 施工方法：推土机推松土时，定额乘以0.8系数 |
| 序 号 | 工 作 项 目 | 单 位 | 单 价（元） | 数 量 | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 634.67 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 587.66 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 50.40 |
|  | 人工 | 工时 | 15.00 | 3.36 | 50.40 |
| 2 | 零星材料费 | 元 | 529.42 | 11.00% | 58.24 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 479.02 |
|  | 推土机74KW | 台时 | 163.15 | 2.94 | 479.02 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 587.66 | 3.00% | 17.63 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 587.66 | 5.00% | 29.38 |
| 二 | 间接费 | 元 | 634.67 | 5.00% | 31.73 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 666.41 | 7.00% | 46.65 |
| 四 | 税金 | 元 | 713.06 | 9.00% | 64.17 |
| 五 | 扩大 | 元 | 777.23 | 10.00% | 77.72 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 854.95 |
|  | 单价 | 元/m³ |  |  | 8.55 |

| 单价表 |
| --- |
| 定额编号： 水保概[01147] | 土地整治 | 工程 | 定额单位：100㎡ |
| 施工方法： |
| 序号 | 工 作 项 目 | 单位 | 单 价（元） | 数 量 | 合 计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 130.78 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 121.09 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 10.50 |
|  | 人工 | 工时 | 15.00 | 0.70 | 10.50 |
| 2 | 零星材料费 | 元 | 103.50 | 17.00% | 17.59 |
| 3 | 推土机74kw | 台时 | 163.15 | 0.57 | 93.00 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 121.09 | 3.00% | 3.63 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 121.09 | 5.00% | 6.05 |
| 二 | 间接费 | 元 | 130.78 | 5.00% | 6.54 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 137.32 | 7.00% | 9.61 |
| 四 | 税金 | 元 | 146.93 | 9.00% | 13.22 |
| 五 | 扩大 | 元 | 160.16 | 10.00% | 16.02 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 176.17 |
|  | 单价 | 元/h㎡ |  |  | 17617.17 |

| 单 价 表 |
| --- |
| 定额编号:水保概［03054b］ | 临时苫盖拆除 | 工程 | 定额单位：100㎡ |
| 施工方法： |
| 序 号 | 工 作 项 目 | 单 位 | 单 价（元） | 数 量 | 合 价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 81.81 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 75.75 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |
|  | 人工 | 工时 | 15.00 | 5.00 | 75.00 |
| 2 | 其他材料费 | 元 | 75.00 | 1.00% | 0.75 |
| （二） | 其他直接费 | 元 | 75.75 | 3.00% | 2.27 |
| （三） | 现场经费 | 元 | 75.75 | 5.00% | 3.79 |
| 二 | 间接费 | 元 | 81.81 | 5.00% | 4.09 |
| 三 | 企业利润 | 元 | 85.91 | 7.00% | 6.01 |
| 四 | 税金 | 元 | 91.92 | 9.00% | 8.27 |
| 五 | 扩大 | 元 | 100.19 | 10.00% | 10.02 |
|  | 合计 | 元 |  |  | 110.21 |
|  | 单价 | 元 /㎡ |  |  | 1.10 |

| 单价表 |
| --- |
| 定额编号：04013 | C20素混凝土 | 工程 | 定额单位：100m³ |
| 施工方法： |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 39240.27 |
| （一） | 直接费 | 元 |  |  | 38078.87 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 13628.33 |
|  | 人工 | 工时 | 15.00 | 908.5 | 13628.33 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 21801.21 |
|  | 混凝土C20 | m³ | 263 | 113 | 20150.16 |
| 3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 202.34 |
|  | 振捣器 | 台时 | 2.31 | 53.05 | 121.99 |
|  | 风水枪 | 台时 | 37.88 | 2.00 | 75.75 |
|  | 其他机械费 | % | 25.4 | 15 | 3.81 |
| 4 | 砼制运 |  |  |  | 2446.99 |
|  | 砼拌制 | m³ | 17.53 | 113 | 1980.90 |
|  | 砼运输 | m³ | 4.12 | 113 | 466.09 |
| （二） | 其它直接费 | 元 | 38078.87 | 3.00% | 1142.37 |
| （三） | 现场经费 | % | 38078.87 | 5.00% | 19.04 |
| 二 | 间接费 | % | 39240.27 | 5.00% | 19.62 |
| 三 | 企业利润 | % | 39259.89 | 7.00% | 27.48 |
| 四 | 税金 | % | 39287.38 | 9.00% | 35.36 |
| 五 | 扩大 | 元 | 39322.73 | 10.00% | 3932.27 |
| 合计 |  | 元 |  |  | 43255.01 |
|  | 单价 | 元/m³ |  |  | 432.55 |
| 定额编号 | 水保08108 | 单价表 栽植带土球灌木 | 定额单位：100株 |
| 施工方法:栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 295.74 |
| （一） | 基本直接费 | 元 |  |  | 279.00 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 270.00 |
|  | 人工 | 工时 | 24 | 11.25 | 270.00 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 9.00 |
|  | 灌木（带土球） | 株 | 102 |  |  |
|  | 水 | m³ | 2 | 4.50 | 9.00 |
| （二） | 其他直接费（基本直接费*2%） | 元 | 2% | 279.00 | 5.58 |
| （三） | 现场经费（基本直接费*4%） | 元 | 4% | 279.00 | 11.16 |
| 二 | 间接费（直接工程费*3.3%） | 元 | 3.3% | 295.74 | 9.76 |
| 三 | 利润（ 一+二）×5% | 元 | 5% | 305.50 | 15.27 |
| 四 | 税金（一+二+三）×9% | 元 | 9% | 320.77 | 28.87 |
| 合计 | 349.64 |
| 基本单价 | 元/株 |  |  | 3.50 |

单价表

| 定额编号 | 水保08115 | 栽植带土球乔木 | 定额单位：100株 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工方法:栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 925.38 |
| （一） | 基本直接费 | 元 |  |  | 873.00 |
| 1 | 人工费 | 元 |  |  | 855.00 |
|  | 人工 | 工时 | 76 | 11.25 | 855.00 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 18.00 |
|  | 灌木（带土球） | 株 | 102 |  |  |
|  | 水 | m³ | 4 | 4.50 | 18.00 |
| （二） | 其他直接费（基本直接费*2%） | 元 | 2% | 873.00 | 17.46 |
| （三） | 现场经费（基本直接费*4%） | 元 | 4% | 873.00 | 34.92 |
| 二 | 间接费（直接工程费*3.3%） | 元 | 3.3% | 925.38 | 30.54 |
| 三 | 利润（ 一+二）×5% | 元 | 5% | 955.92 | 47.80 |
| 四 | 税金（一+二+三）×9% | 元 | 9% | 1003.71 | 90.33 |
| 合计 | 1094.05 |
| 基本单价 | 元/株 |  |  | 10.94 |

单价表

| 定额名称:撒播草籽 | 编号:12 |
| --- | --- |
| 定额依据:水利部水土保持工程估算定额08057 | 定额单位:h㎡ |
| 工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、耱、石磙子等方法覆土。 |
| 编号 | 名称及规格 | 单 位 | 数 量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 2085.36 |
|  | (一)直接费 | 元 |  |  | 1967.33 |
|  | 1、人工费 |  |  |  | 375.00 |
|  | 人工 | 工时 | 60 | 15 | 375.00 |
|  | 2、材料费 | 元 |  |  | 1592.33 |
|  | 混播草籽 | Kg | 60 | 25.28 | 1516.50 |
|  | 其他材料费 | % | 5 | 1516.50 | 75.83 |
|  | 3、机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  | （二）其它直接费 | % | 2 | 1967.33 | 39.35 |
|  | （三）现场经费 | % | 4 | 1967.33 | 78.69 |
| 二 | 间接费 | % | 3.3 | 2085.36 | 68.82 |
| 三 | 企业利润 | % | 5 | 2154.18 | 107.71 |
| 四 | 税金 | % | 9 | 2261.89 | 203.57 |
| 五 | 扩大 | % | 10 | 2465.46 | 246.55 |
|  | 合 计 | 元 |  |  | 2712.01 |
| 方案采用值 | 2712.01 |

附件1委托书

附件2项目环评批复

附件3  建设用地规划证

附件4  土地证

附件5 公司更名变更情况说明

附件6  营业执照

# Text boxes

C

A

B

北

D

空地

化工大道

丰惠氨水厂

图6-1  水土保持措施总布局图

项目区水土保持措施总体布局图

工程措施

临时苫盖拆除（主体已列）

排水管网（主体已列）

道路硬化区

景观绿化区

建构筑物区

密目网临时苫盖（主体已列）

透水砖铺装（主体已列）

临时措施

表土剥离（主体已列）

工程措施

临时措施

临时排水沟（主体已列）

临时沉砂池（主体已列）

密目网苫盖（主体已列）

植物措施

工程措施

临时措施

表土返还（主体已列）

土地整治（主体已列）

景观绿化（主体已列）

临时绿化（主体已列）

临时拦挡（主体已列）

密目网临时苫盖（主体已列）

表土剥离（主体已列）

洒水降尘（主体已列）

代征绿地

临时措施

表土返还（主体已列）

表土返还（主体已列）

嵌草砖铺装（主体已列）

临时苫盖拆除（主体已列）

临时拦挡（主体已列）

表土返还（主体已列）

密目网临时苫盖拆除（主体已列）

植物措施

工程措施

土地整治（主体已列）

景观绿化（主体已列）

表土返还（主体已列）

表土返还（主体已列）